APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2016.gada 12.jūlija sēdē

Protokols Nr.25

Iepirkuma

„Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā”

ident.Nr.SND 2016/25

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2016

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

## Vispārīga informācija

- Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv

- Kontaktpersona –

Edžus Jirgensons, Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists, tālr. 27336687, e-pasts edzus.jirgensons@salacgriva.lv

- Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2016/25

- CPV kods 45233220-7 – ceļu segumu būvdarbi

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā

  - Paredzamā līguma izpildes vieta – Liedaga iela, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads

  - Paredzamais līguma izpildes laiks – 2016.gada 30.augustam.

  - Tehniskā specifikācija 1.pielikumā.

  - Visi jautājumi, par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību, adresējami nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtāmi laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pirms pieteikuma iesniegšanas pretendentam ir jāiepazīstas ar būvdarbu objektu dabā.

- Informācija par piedāvājumu

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2016.gada 25.jūlijs plkst.15:00

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – 2016.gada 25.jūlijs plkst.15:00, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:

Salacgrīvas novada domes iepirkumu komisijai

Piedāvājums iepirkumam

„Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā”

Identifikācijas Nr.SND 2016/25

Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums

    - Piedāvājumam jāatbilst veicamo darbu tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un tās pielikumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto pieteikuma (2.pielikums) un finanšu piedāvājuma (3.pielikums) formu. Pieteikumam jāpievieno nolikuma 5.punktā prasītie dokumenti.

    - Pieteikums dalībai iepirkumā ir cauršūts kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietots 3.5.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendentam ir tiesības paredzētajā iepirkuma periodā veikt būvdarbus.

  - Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz divus būvdarbu līgumus, kur katra līguma ietvaros veikta ielu/ceļu virsmas apstrāde vismaz 1000 m2 platībā.

  - Pretendents var nodrošināt būvdarbu vadītāju, kam ir šāda minimālā profesionālā kvalifikācija:

    - atbildīgais būvdarbu vadītājs:

      - kam ir būvprakses sertifikāts;

      - kuram kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze būvdarbu vadīšanā vismaz divos ielu/ceļu virsmas apstrādes līgumos, kur katrā objektā veikta ielu/ceļu virsmas apstrāde vismaz 1000 m2 platībā.

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

    - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.5.1. un 4.5.2.punktā minētie nosacījumi.

  - 4.1. – 4.5. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem.

  - Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

  - Ja pretendents neatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.

  - Pretendenta pieredzes apliecinājums, norādot iepriekšējos piecos gados veiktos būvdarbus, saskaņā ar 4.pielikumu. Jāpievieno vismaz divas pasūtītāju atsauksmes, kas apliecina sarakstā norādīto darbu izpildi. Atsauksmēs ir jāiekļauj veikto darbu saturs un apjoms, darbu veikšanas laiks, norāde, ka darbu veikšana ir pilnībā pabeigta (t.sk. datums, kad objekts ir nodots ekspluatācijā vai parakstīts būvdarbu pieņemšanas akts (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām objekts nav jāpieņem ekspluatācijā)), informācija par veikto būvdarbu kvalitāti un atbilstību attiecīgajiem normatīviem, kā arī informācija par to, vai būvdarbu garantijas laikā ir konstatēti defekti paveiktajos būvdarbos.

  - Pretendenta piesaistītā būvdarbu vadītāja ceļu būvdarbu vadīšanā CV un pieejamības apliecinājums, saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu.

  - Ja Būvdarbu izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendentam papildus jāiesniedz:

    - Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstu;

    - Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī par apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos būvniecības darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

    - Tehniskajā piedāvājumā pretendents papildus iekļauj šādu informāciju:

      - apliecinājums par piedāvāto būvdarbu izpildes termiņu (kalendārajās dienās);

      - būvdarbu garantijas termiņš;

      - būvdarbu tāmes (lokālās tāmes).

    - Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno aizpildītu apsekošanas aktu (6.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti būvdarbi. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN.

    - Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar būvdarbiem, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

  - Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.1. un 4.2.punkta prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.

  - 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja šim mērķim plānoto budžeta līdzekļu apjomu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Līguma slēgšana

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs var iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks					K.Ķemers

1.pielikums

Iepirkuma „Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2016/25 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā”,

identifikācijas Nr.SND 2016/25

- Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izbūve pilnā apjomā.

- Būvdarbi veicami stingri ievērojot prasības ceļu būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei, atbilstoši “Ceļu specifikācija 2015”, kas apstiprināta VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskajā komisijā 2015.gada 11.maijā. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar nolikumā paredzēto. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot tehniskajā projektā noteiktās prasības.

- Ja Darbu daudzumu sarakstā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Darbu daudzumu sarakstā minētie. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju.

- Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas novada domē pie atbildīgā par projekta realizāciju pa tel. 27336687 (ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists Edžus Jirgensons).

- Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.

- Būvdarbu laikā noņemto lieko materiālu un liekās grunts izvešanu saskaņot ar Pasūtītāju. Pēc būvdarbu veikšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija – jānolīdzina, jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi, zaļie stādījumi jāatjauno iepriekšējā izskatā.

- Liedaga ielas posmā veikt bedrīšu remontu, melnā seguma izlīdzinošo frēzēšanu, vienkārtas virsmas apstrādi uz melnā seguma, ar bitumena emulsijas masu un noklāšana ar granīta šķembiņām 8/11 ielas platumā, apjoms 4180 m2. Brauktuves paplašināšana izmantojot divkāršo virsmas apstrādi ar bitumena emulsijas masu un noklāšana ar granīta šķembiņām 16/25, apjoms 182 m x 0,7 m (skat. 1.1.pielikums).

- Būvniecībā izmantojamie materiāli uzrādīti darbu apjomu tabulā (1.2.pielikums excel formātā).

- Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem objektā izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz materiālu sertifikāti.

- Virmas apstrādes un bituminēto maisījuma ražošanas procesam jābūt sertificētam atbilstoši standartu prasībām.

- Beidzot būvdarbus, Būvuzņēmējs sagatavo izpilddokumentāciju un nodod objektu ekspluatācijā.

- Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.

2.pielikums

Iepirkuma „Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2016/25 nolikumam

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, norādot visus rekvizītus

PIETEIKUMS DALĪBAI BŪVDARBU IEPIRKUMĀ

Pasūtītājs:

Nr.:									_______________

/Datums/

Līguma nosaukums: „Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā”

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam veikt:

Liedaga ielas posma virsmas apstrādi ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies pabeigt būvdarbus ____________ darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Esam iepazinušies ar nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām (tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem) un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas;

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;

- Visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Būvkomersanta reģ. Nr.

Adrese:

Bankas konts:

E-pasts:

Tālr.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

/Zīmogs/

3.pielikums

Iepirkuma „Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2016/25 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

„Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā”,

identifikācijas Nr.SND 2016/25

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Salacgrīvas novada domes, reģ. Nr. 90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novads, LV-4033 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā” (id.Nr. SND 2016/25) nolikumu (turpmāk – Nolikums),

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

piedāvājam novērst veikt Liedaga ielas posma virsmas apstrādi ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā |  |
| Kopējā cena, EUR (bez PVN) |  |

Piedāvājuma cenā, kas noteikta tāmē, ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas pakalpojumu, preču un materiālu izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami būvdarbu izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē piedāvātajā darbu izpildes termiņā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

4.pielikums

Iepirkuma „Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2016/25 nolikumam

# VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

(iepriekšējo 5 gadu laikā veikto būvdarbu saraksts)

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums, adrese un veikto darbu īss raksturojums | Statuss līguma izpildes laikā (ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Veikto būvdarbu platība (m2) | Būvdarbu finansiālā vērtība, EUR (bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, adrese un kontaktpersona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

<Pretendenta vai piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai piegādātāju apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

5.pielikums

Iepirkuma „Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2016/25 nolikumam

CV UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Iepirkuma nosaukums: „Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā”

Identifikācijas Nr.SND 2016/25

Paredzētā pozīcija projektā: Būvdarbu vadītājs ceļu būvdarbu vadīšanā.

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |
| 4. Izglītība: |
| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no -līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |

| 5. Citas iemaņas un prasmes: |  |
| --- | --- |
| 6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums: |  |
| 7. Galvenā specializācija (kvalifikācija): 8. Darba pieredze: |  |
| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Datums (no – līdz) | Amats |

| 9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi |
| --- |
| Darba / projekta izpildes gads | Pasūtītājs | Amats | Objekta nosaukums, adrese, pasūtītāja kontaktinformācija (tel. Nr.) |

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

□ esmu Pretendenta .......”...................” darbinieks;

□ neesmu Pretendenta ......”.....................” darbinieks.

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties Salacgrīvas novada domes organizētajā iepirkumā „Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā”, Identifikācijas Nr.SND 2016/25 un gadījumā, ja Pretendents „..................................” tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un tiks noslēgts būvdarbu līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt ēku būvdarbu vadītāja pienākumus un ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz būvobjekta galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

6.pielikums

Iepirkuma „Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2016/25 nolikumam

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkums „Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā, Salacgrīvas novadā”

(id.Nr.SND 2016/25)

| Pretendents (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts | Pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts | Apsekošanas datums |