APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2016.gada 22.augusta sēdē

Protokols Nr.32

Iepirkuma

„Skaņas iekārtu piegāde un uzstādīšana”,

ident.Nr.SND 2016/32

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2016

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

## Vispārīga informācija

- Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv

- Kontaktpersona –

Pārsla Dzērve, Salacgrīvas kultūras nama vadītāja, tālr. 64041458, e-pasts salac.kultura@inbox.lv

- Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2016/32

- CPV kods 32342400-6 – akustiskās ierīces

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – skaņas iekārtu piegāde un uzstādīšana

  - Paredzamā līguma izpildes vieta – Ostas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.

  - Paredzamais līguma izpildes laiks – līdz 2016.gada 28.oktobrim.

  - Tehniskā specifikācija 1.pielikumā.

  - Visi jautājumi, par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtāmi laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Informācija par piedāvājumu

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2016.gada 6.septembris plkst.12:00

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – 2016.gada gada 6.septembris plkst.12:00, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Pretendenti piedāvājumu iesniedz par visu apjomu.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:

Salacgrīvas novada domes iepirkumu komisijai

Piedāvājums iepirkumam

Skaņas iekārtu piegāde un uzstādīšana,

Identifikācijas Nr.SND 2016/32

Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums

    - Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto pieteikuma un finanšu piedāvājuma formu. Pieteikumam jāpievieno nolikuma 5.punktā prasītie dokumenti.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju pieredzi, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

    - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.3.1. un 4.3.2.punktā minētie nosacījumi.

  - 4.1. – 4.3. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

  - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze skaņas iekārtu piegādē un uzstādīšanā.

  - Ja pretendents neatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.

  - Informācija par pretendenta pieredzi skaņas iekārtu piegādē un uzstādīšanā, norādot piegādāto apjomu, laiku un saņēmēju, atbilstoši 3.pielikumam. Informācijai jāpievieno vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme par veiktajām piegādēm.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, norādot precīzu preces nosaukumu, parametrus, nedrīkst rakstīt tikai atbilst/neatbilst.

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam apjomam, atbilstoši 4.pielikumam.

    - Pretendentam cenas piedāvājumā jāietver visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas ar visiem riskiem un iespējamiem sadārdzinājumiem.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikuma 3.1.punktā norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

  - Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.1.punkta prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.

  - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs šim mērķim plānoto budžeta apjomu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Līguma slēgšana

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs var iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks					K.Ķemers

1.pielikums

Iepirkuma „Skaņas iekārtu piegāde un uzstādīšana”,

Ident.Nr.SND 2016/32 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Skaņas iekārtu piegāde un uzstādīšana,

ident.Nr. SND 2016/32

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Prasības |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akustiskā sistēma | 4 gab. | Tips - iekarināma, tāldarbības Column Array modulāra sistēma. Kombinējama līdz 2 iekarināmām sistēmām ar regulējamu leņķi. 2 joslas. Apskaņošanas leņķis: 100° x 30° (H x V). Frekvenču diapazons: 65 Hz ÷ 20 kHz. Spiediens; 131 dB. Iebūvēti 2 pastiprinātāji ar DSP kontroli. Skaļruņi: 4x 6" (min. 1,5"VC) platjoslas + virziendarbības augstfrekvenču 1,4" (min. 2,5"VC). Baltijas bērza korpuss ar metāla aizsargrežģi un akustisko pārsegu neliela lietus atgrūšanai. Pieslēgums: barošana: Powercon IN/OUT, signāls: XLR/Jack IN, XLR OUT. Krossovera frekvence 800Hz. Kontrole: skaļums, EQ Shape, Mic/Line režīmi. Iekarināšanai 4x M8 + 4x ātrās montāžas aizslēgi, 3,5" statīva adapteris. 2 rokturi sānos. Izmērs 1056 x 201 x 274 mm (A x Pl x Dz). Svars: 26,4kg. Pie 2 sistēmu kombinēšanas 2. akustiskā sistēma apgriežama otrādi ar augstfrekvenču skaļruņu summēšanās iespēju 2x30°Vx100°H. Komplektā ar nepieciešamo komutāciju sistēmas saslēgšanai. |
| 2. | Zemfrekvenču akustiskā sistēma | 4 gab. | Aktīva (220V), spiediens 136dB, 2500W, Frekvenču diapazons: 30-120Hz, skaļrunis 18”(4.0VC), Iebūvēta: DSP apstrāde ar regulējamu aizturi, Cardoid izmantošanu, krossovers ar gataviem skanējuma parametriem Column Array tipa modulārajām platjoslas sistēmām, fāzes inventors, jutība, skanējuma toņkārtas izvēle 2 versijās: pastiprinātā un standarta, Powercon IN/OUT, XLR 1IN/2OUT, Baltijas bērza korpuss. Svars ne vairāk kā 51 kg. Komplektā ar nepieciešamo komutāciju sistēmas saslēgšanai. |
| 3. | Iekarināšanas elementi | 2 gab. | 1 līdz 2x Column Array modulārajām akustiskajām sistēma. Regulējams definēts leņķis 12 pozīcijās. 4 ātrie pieslēguma stiprinājumi PIN LOCK. Masīva metāla konstrukcija. Pilna TUV, GS sertifikācija. |
| 4. | Iekāršanas elementi starp akustiskajām sistēmām | 2 gab. | 2x Column Array modulāro akustisko sistēmu apvienotājs ar taisnu 0° leņķi un izvērstu |
| 5. | Akustiskās sistēma | 4 gab. | Tips - skatuves monitors. 2 joslas. Apskaņošanas leņķis ne mazāk un vairāk kā 60° x 60° (H x V). Frekvenču diapazons: 50 Hz ÷ 20 kHz. Spiediens; 129 dB. Iebūvēti 2 pastiprinātāji ar DSP kontroli. Skaļruņi: 1x koaksiālais 12" (min. 2,5"VC), 1" (1,7" VC). Baltijas bērza korpuss ar metāla aizsargrežģi un akustisko pārsegu neliela lietus atgrūšanai. Pieslēgums: barošana: Powercon IN/OUT, signāls: XLR/Jack IN, XLR OUT. Kontrole: skaļums, 2x speciālie režīmi: grīdas pozīcija, brīvstāvošs. 35mm statīva adapteris. pieslēgvietas no sāniem. 1 rokturis sānos. Izmērs ne lielāks kā 324 x 550 x 417 mm (A x Pl x Dz). Svars: ne lielāks kā 16,4kg. |
| 6. | Transporta soma skatuves monitora akustiskajai sistēmai | 4 gab. | Paredz iespēju lietot ar akustisko sistēmu, atveroties nepieciešamajām pieslēgumvietu kabatām. |
| 7. | PA procesors 2 IN/6 OUT | 1 gab. | Grafiskais interfeiss, USB, RS232 porti, akustikas ražotāja programmatūra. Pilns skaņas menedžments, ieskaitot individuālu kanālu pogu editēšanu ar linkošanas iespējām. Reālā laika kontrole ar datoru, attālinātas pieslēgšanās iespējas caur Ethernet. Gatavo skanējuma failu izmantošana un tūlītēja saglabāšana ar datora palīdzību. Drošības aizslēgšana, 30 scenāriju individuāla saglabāšana. |
| 8. | Digitālā mikserpults | 1 gab. | Ar 32 simetriskiem ieejas kanāliem un 16 simetriskiem izejas kanāliem. Gan ieeju, gan izeju kanāliem jābūt „insert” funkcijai. Visiem ieejas un izejas kanāliem jābūt pilnībā programmējamiem, jānodrošina pilna equalizācija, aiztures funkcija, savstarpēji rūtējami. 6 aux izeju kanāli un 6 aux ieeju kanāli. 8 efektu lietošanas opcija, 8 stereo efektu atpakaļgaitas un 6 programmējamas mutēšanas grupas. 100mm gari bīdāmie / motorizēti potenciometri. 7” ekrāns ar regulējamu kontrastu, kā arī ekrāns katram ieejas un izejas kanālam nosaukumu piešķiršanai. Ieraksta funkcija pultī izmantojot zibatmiņu WAV formātā. Jānodrošina opcija digitālajam multikabelim un personalizētajai monitoru sistēmai. USB pieslēguma vieta programmatūras atjaunināšanai Ethernet pieslēguma vietai Wi-Fi rūtera pieslēgšanai. |
| 9. | Digitālais multikabelis | 1 gab. | Ar 32 simetriskām ieejām un 16 simetriskām izejām ar zemu aiztures funkciju. Divas AES 50 pieslēguma vietas. Savienojums ar mikserpulti jānodrošina ar CAT 5 kabeli attālumā līdz 100 metriem. USB pieslēguma vieta programmatūras atjaunināšanai. 19” transporta kastes standarts 3U augstumā. |
| 10. | Transporta kaste mikserpultij | 1 gab. | Izgatavota no augstvērtīga 6.5mm laminēta Latvijas finiera ar vācu furnitūru atbilstoši nozares standartiem un pārdomātu ergonomiju. |
| 11. | Transporta kaste digitālajam multikabelim | 1 gab. | Izgatavota no augstvērtīga 6.5mm laminēta Latvijas finiera ar vācu furnitūru atbilstoši nozares standartiem un pārdomātu ergonomiju. |
| 12. | Planšetdators | 1 gab. | 9,7 collu ekrāns, kas darbojas ar 2048x1536 lielu pikseļu izšķirtspēju. Planšetdatoram jābūt aprīkotam ar A8X 64-bitu arhitektūras čipu un vismaz 16 GB datu ietilpību. Jāspēj nodrošināt jaunākās paaudzes bezvadu tīkla risinājumus (WI-FI 802.11ac) un MIMO divu antenu tehnoloģiju. |
| 13. | Bezvada rūteris | 1 gab. | Ar WI-FI 802.11ac tehnoloģiju un 1 GHz divkodolu procesoru. Aprīkots ar 2 ārējām antenām un 5 Ethernet pieslēgvietām. |
| 14. | Radio mikrofoni | 4 k-ti | Darbojas UHF sistēmā frekvenču diapazonā 596 – 620 Mhz. Komplektā ietilpst četri uztvērēji, četri dinamiskie rokas mikrofoni un četri galvas mikrofoni ar raidītājiem. Uztvērējam jānodrošina 14 kanālu grupas ar 15 variantiem. Infrasarkanā sasaiste starp raidītāju un uztvērēju. Regulējama audio signāla izejas jūtība. Rokas mikrofons alumīnija korpusā ar displeju un darbojas ar 2 x AA tipa baterijām. Rokas mikrofonā jāvar mainīt jūtību, frekvenci un raidīšanas stiprumu. Galvas mikrofons gaiši brūnā krāsā ar raidītāju, kurš darbojas ar 2 x AA tipa baterijām, maināmu jūtību, frekvenci un raidīšanas stiprumu. |
| 15. | 30 m garš mikrofonu kabelis | 1 gab. | Ar sešpadsmit ieejām un četrām izejām. Skatuves konektoru bloks gatavots no metāla ar gumijas kājām. |
| 16. | 15 metru garš mikrofonu kabelis | 2 gab. | Ar astoņām ieejām. Skatuves konektoru bloks gatavots no metāla ar gumijas kājām. |

2.pielikums

Iepirkuma „Skaņas iekārtu piegāde un uzstādīšana”,

Ident.Nr.SND 2016/32 nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Skaņas iekārtu piegāde un uzstādīšana,

ident.Nr. SND 2016/32

- Iesniedzējs

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e-pasta adrese |  |

- Piedāvājums

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam piegādāt un uzstādīt skaņas iekārtas.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- Mūsu rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtījuma līguma izpildi;

- Mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai iepirkuma procedūras pārtraukšanai;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;

- Visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- Visu iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

/Zīmogs/

3.pielikums

Iepirkuma „Skaņas iekārtu piegāde un uzstādīšana”,

Ident.Nr.SND 2016/32 nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona un tālrunis | Līguma priekšmeta īss raksturojums | Līguma darbības periods | Kopējā līguma summa (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

<Pretendenta vai piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

4.pielikums

Iepirkuma „Skaņas iekārtu piegāde un uzstādīšana”,

Ident.Nr.SND 2016/32 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Skaņas iekārtu piegāde un uzstādīšana,

ident.Nr. SND 2016/32

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena* bez PVN (EUR) | Summa bez PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Platjoslas akustiskā sistēma | 4 gab. |  |  |
|  | Zemfrekvenču akustiskā sistēma | 4 gab. |  |  |
|  | Iekarināšanas elementi | 2 gab. |  |  |
|  | Iekāršanas elementi starp akustiskajām sistēmām | 2 gab. |  |  |
|  | Akustiskās sistēma | 4 gab. |  |  |
|  | Transporta soma skatuves monitora akustiskajai sistēmai | 4 gab. |  |  |
|  | PA procesors 2 IN/6 OUT | 1 gab. |  |  |
|  | Digitālā mikserpults | 1 gab. |  |  |
|  | Digitālais multikabelis | 1 gab. |  |  |
|  | Transporta kaste mikserpultij | 1 gab. |  |  |
|  | Transporta kaste digitālajam multikabelim | 1 gab. |  |  |
|  | Planšetdators | 1 gab. |  |  |
|  | Bezvada rūteris | 1 gab. |  |  |
|  | Radio mikrofoni | 4 k-ti |  |  |
|  | 30 m garš mikrofonu kabelis | 1 gab. |  |  |
|  | 15 metru garš mikrofonu kabelis | 2 gab. |  |  |

* Cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi, tai skaitā piegāde un uzstādīšana