APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2016.gada 12.oktobra sēdē

Protokols Nr.36

Iepirkuma

„Gaismas ķermeņu piegāde”,

ident.Nr.SND 2016/36

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2016

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

## Vispārīga informācija

- Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv

- Kontaktpersona –

Jānis Auziņš, Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, tālr. 26552180, e-pasts janis.auzins@salacgriva.lv

- Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2016/36

- CPV kods 34991000-0 – ārpustelpu apgaismes lampas

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – gaismas ķermeņu piegāde

  - Paredzamā līguma izpildes vieta – Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads

  - Paredzamais līguma izpildes laiks – līdz 11.11.2016.

  - Tehniskā specifikācija 1.pielikumā

  - Visi jautājumi, par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtāmi laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Informācija par piedāvājumu

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2016.gada 24.oktobris plkst.10:30

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – 2016.gada gada 24.oktobris plkst.10:30, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Pretendenti piedāvājumu iesniedz par visu apjomu.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:

Salacgrīvas novada domes iepirkumu komisijai

Piedāvājums iepirkumam

Gaismas ķermeņu piegāde,

Identifikācijas Nr.SND 2016/36

Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums

    - Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto pieteikuma (2.pielikums) un finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums). Pieteikumam jāpievieno nolikuma 5.punktā prasītie dokumenti.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju pieredzi, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

    - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.3.1. un 4.3.2.punktā minētie nosacījumi.

  - 4.1. – 4.3. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

    - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze gaismekļu piegādē vismaz 2 līguma izpildē, kuru katra līguma summa vismaz 6000 EUR.

    - Pretendents ir ražotājs vai tam ir iepirkuma līgumu izpildei nepieciešamās tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības.

  - Ja pretendents neatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.

  - Informācija par pretendenta pieredzi saskaņā ar nolikuma 4.5.1.punkta prasībām. Informācijai jāpievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes par veiktajām piegādēm.

  - Pretendenta rakstisks piegādes termiņa apliecinājums.

  - Ražotāja garantijas rakstisks apliecinājums un kontaktpersona garantijas gadījumā, kurā norādīts ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, norādot precīzu preces nosaukumu, parametrus, nedrīkst rakstīt tikai atbilst/neatbilst

    - Gaismekļa ražotāja datu lapa ar norādītu informāciju par atbilstību iepirkumā minētajām prasībām.

    - Ražotāja atbilstības deklarāciju, kurā minēts modeļa un ražotāja nosaukums produkta identifikācijai

    - Standarta, ar kuriem deklarēta preces atbilstība, kopija

    - Ražotāja izsniegtas gaismekļu montāžas instrukcijas.

    - Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz piedāvāto gaismekļu fotometrijas datnes CD formātā vai norāda oficiālā ražotāja saiti, kurā pasūtītājs var lejuplādēt fotometrijas datnes vai nosūta uz e-pastu janis.auzins@salacgriva.lv. Ja fotometrijas datnes netiek iesniegtas līdz ar piedāvājuma iesniegšanu, pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā.

    - Piedāvājuma vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek iesniegti gaismekļa paraugi. Pretendents piekrīt, ka šāda pieprasījuma gadījumā iesniegs paraugu 3 (dienu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Ja paraugs netiek iesniegts noteiktajā termiņā, kā arī iesniegtā parauga neatbilstības gadījumā, paraugu iesniegušais pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā.

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam apjomam.

    - Pretendentam cenas piedāvājumā jāietver visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas ar visiem riskiem un iespējamiem sadārdzinājumiem.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikuma 3.1.punktā norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

  - Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.1.punkta prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.

  - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs šim mērķim plānoto budžeta apjomu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Līguma slēgšana

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs var iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					D.Straubergs

1.pielikums

Iepirkumam „Gaismas ķermeņu piegāde”,

Ident.Nr.SND 2016/36

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMS

Gaismas ķermeņu piegāde,

ident.Nr. SND 2016/36

Gaismeklis Nr. 1 - zemē iebūvējams gaismeklis 29W

Skaits – 4 gab.

| Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Gaismas avota tips | LED |  |
| Gaismas plūsmas veids | Simetriska |  |
| Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus ne mazāka kā: | 2215lm |  |
| Nominālā gaismas atdeve ne mazāka kā: | 2215lm |  |
| Gaismas plūsmas temperatūra: | 3000K |  |
| Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 80 |  |
| Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: | 50 000h |  |
| Gaismekļa korpuss: | Liets alumīnijs |  |
| Gaismekļa dekoratīvais nosegvāka izpildījums: | Nerūsējošais tērauds, AISI 316L |  |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP67 |  |
| Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK10 |  |
| Gaismas izstarošanas leņķis | 38° |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais | 200 ÷ 240V 50Hz |  |
| Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |  |
| Gaismekļa diametrs +/- 10mm | 218mm |  |
| Kopējā elektriskā patērējamā jauda, ne vairāk kā: | 29W |  |
| Gaismas stara regulēšanas iespēja gaismas ķermeņa korpusā šādās robežās: | 20-25° |  |
| Garantijas laiks visām gaismekļa komponentēm (LED, transformators, korpuss), ne mazāks kā: | 5 gadi |  |
| Gaismeklim komplektā nāk zemē iebūvējama kārba | Jā |  |
| Darba temperatūru diapazons: | -30°C ÷ +40°C |  |
| Gaismeklim komplektā nāk zemē iebūvējama kārba: | Jā |  |
| Gaismekļa kārba ir lietus drenāža | Jā |  |
| Zemē iebūvējamās kārbas izmērs +/-10mm: | 360x287mm |  |
| Gaismekli uzstādot, tas netiek atvērts | Jā |  |
| Gaismekļa vadu savienojuma aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP68 |  |
| Maksimālā slodze uz gaismekli ne sliktāk kā | 3500kg |  |

Gaismeklis Nr. 2 – pie fasādes stiprināms gaismeklis 7W

Skaits – 6 gab.

| Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Parametrs | Pieprasīts | Piedāvāts |
| Gaismas avota tips | LED |  |
| Gaismas plūsmas veids | Simetriska |  |
| Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus ne mazāka kā: | 536lm |  |
| Nominālā gaismas atdeve ne mazāka kā: | 537lm |  |
| Gaismas plūsmas temperatūra: | 3000K |  |
| Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 90 |  |
| Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: | 50 000 h |  |
| Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs |  |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |  |
| Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK08 |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais | 200 ÷ 240V 50Hz |  |
| Gaismas stara regulēšanas iespēja gaismas ķermeņa korpusā šādās robežās: | 250-350° |  |
| Izmērs +/- 10mm | 110x110x109 |  |
| Gaismekļa pleca garums +/- 10mm | 527mm |  |
| Kopējā elektriskā patērējamā jauda, ne vairāk kā: | 7W |  |
| LED jauda, ne vairāk kā | 7W |  |
| Garantijas laiks visām gaismekļa komponentēm (LED, transformators, korpuss), ne mazāks kā: | 5 gadi |  |
| Darba temperatūru diapazons: | -30°C ÷ +40°C |  |

Gaismeklis Nr. 3 - zemē iebūvējams gaismeklis 9W

Skaits – 12 gab.

| Parametrs | Prasība | Piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Parametrs | Pieprasīts | Piedāvāts |
| Gaismas avota tips | LED |  |
| Gaismas plūsmas veids | Simetriska |  |
| Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus ne mazāka kā: | 710lm |  |
| Nominālā gaismas atdeve ne mazāka kā: | 710lm |  |
| Gaismas plūsmas temperatūra: | 3200K |  |
| Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 90 |  |
| Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: | 50 000h |  |
| Gaismekļa korpuss: | Liets alumīnijs, bez vara piedevas ar augstu pretkorozijas izturību atbilstoši EN AB-44100 |  |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP67 |  |
| Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK09 |  |
| Gaismas izstarošanas leņķis | 8° |  |
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais | 200 ÷ 240V 50Hz |  |
| Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |  |
| Gaismekļa diametrs | 200mm |  |
| Kopējā elektriskā patērējamā jauda, ne vairāk kā: | 9W |  |
| Gaismas stara regulēšanas iespēja gaismas ķermeņa korpusā šādās robežās: | 10-15° |  |
| Garantijas laiks visām gaismekļa komponentēm (LED, transformators, korpuss), ne mazāks kā: | 5 gadi |  |
| Gaismeklim komplektā nāk zemē iebūvējama kārba: | Jā |  |
| Gaismekļa kārba ir lietus drenāža | Jā |  |
| Zemē iebūvējamās kārbas izmērs: | 320x240, Ø200 H115 |  |
| Darba temperatūru diapazons: | -30°C ÷ +40°C |  |
| Gaismekli uzstādot, tas netiek atvērts | Jā |  |
| Gaismekļa vadu savienojuma aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP68 |  |
| Maksimālā slodze uz gaismekli ne sliktāk kā | 1000kg |  |

2.pielikums

Iepirkumam „Gaismas ķermeņu piegāde”,

Ident.Nr.SND 2016/36

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Gaismas ķermeņu piegāde,

ident.Nr. SND 2016/36

- Iesniedzējs

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | Reģistrācijas Nr.: Adrese: Bankas konts: Tālr. e-pasta adrese |

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e-pasta adrese |  |

- Piedāvājums

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam piegādāt gaismas ķermeņus.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;

- Visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- Visu iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

/Zīmogs/

3.pielikums

Iepirkumam „Gaismas ķermeņu piegāde”,

Ident.Nr.SND 2016/36

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Gaismas ķermeņu piegāde,

ident.Nr. SND 2016/36

| Nr. p. k. | Nosaukums | Daudzums | Cena bez PVN (EUR) | Summa bez PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zemē iebūvējams gaismeklis 29W | 4 gab. |  |  |
| 2 | Pie fasādes stiprināms gaismeklis 7W | 6 gab. |  |  |
| 3 | Zemē iebūvējams gaismeklis 9W | 12 gab. |  |  |
|  | KOPĀ bez PVN (EUR) |  |  |  |

* Cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi, tai skaitā piegāde