APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2016.gada 27.oktobra sēdē

Protokols Nr.37

Iepirkuma „Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis””

ident.Nr.SND 2016/37

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2016

Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

## Vispārīga informācija

- Pasūtītājs – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv

- Kontaktpersona –

Bruno Veide, Salacgrīvas novada domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, tālr.27363311, e-pasts bruno.veide@salacgriva.lv

- Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2016/37

- CPV kods 44210000-5– konstrukcijas un konstrukciju detaļas

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis”

  - Paredzamā līguma izpildes vieta – Liepupes vidusskola „Veiksmes”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads un PII „Vilnītis” Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.

  - Paredzamais līguma izpildes laiks - līdz 2016.gada 22.decembim.

  - Tehniskā specifikācija 1.pielikumā.

  - Visus jautājumus par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresēt nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtīt laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pirms pieteikuma iesniegšanas pretendentam ir jāiepazīstas ar darbu objektu dabā.

  - Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu apjomu.

- Informācija par piedāvājumu

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2016.gada 8.novembrim plkst.12:30

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – 2016.gada 8. novembrim plkst.12:30, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:

Salacgrīvas novada domes iepirkumu komisijai

Piedāvājums iepirkumam

„Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis””

Identifikācijas Nr.SND 2016/37

Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums

    - Piedāvājumam jāatbilst veicamo tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un tās pielikumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto pieteikuma (2.pielikums) un finanšu piedāvājuma (3.pielikums) formu. Pieteikumam jāpievieno nolikuma 5.punktā prasītie dokumenti.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Prasības pretendentiem

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

    - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1. un 4.1.2.punktā minētie nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendents darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

  - Ja pretendents neatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.

  - Ja darbu izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendentam papildus jāiesniedz:

    - Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstu;

    - Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī par apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā darbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un tās pielikumiem (1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5.pielikums).

    - Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno aizpildītu apsekošanas aktu (4.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN.

    - Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

  - Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

  - Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.2.punkta prasībām.

  - Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.

  - 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs šim mērķim plānoto budžeta apjomu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

- Līguma slēgšana

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 11.punktu, pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs var iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					D.Straubergs

1.pielikums

Iepirkuma „Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis””,

ident.Nr.SND 2016/37 nolikumam

Tehniskā specifikācija

Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis”, id.Nr.SND 2016/37

# Vispārējās prasības

# Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, instrumenti un transports, kas nepieciešami darba apjomos paredzēto darbu izpildei atbilstoši Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs pats nodrošina kādu no pozīcijām.

# Ja Darbu daudzumu sarakstā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai labāki kā Darbu daudzumu sarakstā minētie, kā arī atbilst funkcionalitātei. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju.

# Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas novada domē pie atbildīgā par projekta realizāciju pa tel. 27363311 (domes izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos Bruno Veide).

# Pirms durvju konstrukcijas izgatavošanas ar pasūtītāju jāprecizē uzstādāmās furnitūras, konstruktīvie elementi, kā arī krāsojums.

# Būvniecības darbi veicami atbilstoši saskaņotiem konstrukciju elementiem un būvdarbu apjomiem.

# Demontēto materiālu novietošana vai izvešana jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

# Būvuzņēmējam jānodrošina būvgružu utilizāciju videi draudzīgā veidā un tīrība objektā kā darba procesā, tā arī nododot objektu ekspluatācijā.

# Darbu apraksts

# Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā

# Prasības uzstādāmajam parādes durvju panelim:

- Alumīnija konstrukcijas 5130 x 3000 ar tumši brūnu krāsojumu,

- Visa konstrukcija stiklojama ar 24 mm (4cf-16-4cf) stikla paketi;

- Pa vidu panelim uzstādāmas divdaļīgas durvis;

- Vēršanās virziens uz ārpusi;

- Durvju vērtņu augšējā daļa stiklojama, apakšējās daļas aizpildījums slēgts, triecienizturīgs;

- Slēdzene ar abpusēju durvju rokturi un abpusēju slēgšanu;

- Trīs eņģes katrā vērtnē;

- Hidrauliskais durvju aizvērējs;

- Otrai durvju vērtnei jāfiksējas aizvērtā stāvoklī;

- Durvju ailes apdare pēc rāmja uzstādīšanas.

Šāda konstrukcija, paredzamas 2 gab., kas kopā veido vējtveri (esošo situāciju skat. Foto 1.1.pielikumā).

# Prasības uzstādāmajam rezerves durvju panelim:

# Alumīnija konstrukcijas 3580 x 3000 ar tumši brūnu krāsojumu,

# Visa konstrukcija stiklojama ar 24 mm (4cf-16-4cf) stikla paketi;

- Labā pusē (skatoties no ārpuses) panelim uzstādāmas divdaļīgas durvis;

- Vēršanās virziens uz ārpusi;

- Durvju vērtnes augšējā daļa stiklojama, apakšējā daļas aizpildījums slēgts, triecienizturīgs;

# Trīs eņģes katrā vērtnē;

- Slēdzene ar abpusēju durvju rokturi un abpusēju slēgšanu. Ārējo durvju slēdzenei jānodrošina evakuācijas iespējas (skat. Tehnisko aprakstu 1.2.pielikumā);

# Hidrauliskais durvju aizvērējs;

- Otrai durvju vērtnei jāfiksējas aizvērtā stāvoklī;

- Durvju ailes apdare pēc rāmja uzstādīšanas.

# Šāda konstrukcija, paredzamas 2 gab., kas kopā veido vējtveri (esošo situāciju skat. Foto 1.3.pielikumā)

# Prasības uzstādāmajām sētas durvīm:

# Alumīnija konstrukcijas panelis 1400 x 2060 ar labajā pusē (skatoties no ārpuses) uzstādītām vienas vērtnes durvīm 970 x 2060 ar tumši brūnu krāsojumu;

- Slēdzene ar abpusēju durvju rokturi un abpusēju slēgšanu. Ārējo durvju slēdzenei jānodrošina evakuācijas iespējas (skat. Tehnisko aprakstu 1.2.pielikumā);

- Visa konstrukcija pildīta ar triecienizturīgu pildiņu;

- Trīs eņģes durvju vērtnei;

- Hidrauliskais durvju aizvērējs;

- Vēršanās virziens uz ārpusi;

- Durvju ailes apdare pēc rāmja uzstādīšanas.

# Šāda konstrukcija, paredzamas 2 gab., kas kopā veido vējtveri (esošo situāciju skat. Foto 1.4. pielikumā)

# Ārdurvju nomaiņa pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis”.

# Prasības uzstādāmajām PII “Vilnītis” ārdurvīm:

# Alumīnija konstrukcija 1400 x 2100 ar divdaļīgām durvju vērtnēm;

# Krāsojums brūnā, tumši brūnā tonī;

# Vēršanās virziens uz ārpusi;

# Abu vērtņu augšējie aizpildījumi ar 24 mm (4cf-16-4cf) stikla paketi, vidējie un apakšējie aizpildījumi slēgti, triecienizturīgi.

# Trīs eņģes katrā vērtnē;

# Otrai durvju vērtnei jāfiksējas aizvērtā stāvoklī;

- Iemontēta elektroniska durvju kodu atslēga. Ražotājs: Commax; Kods: FC32P (skat. Foto 1.5.pielikumā);

- No iekšpuses slēdzenei jānodrošina durvju atvēršana bez koda un bez atslēgas;

- Durvju ailes apdare pēc rāmja uzstādīšanas.

# 1.1.pielikums

Esošās parādes durvis

# 1.2.pielikums

# Evakuācijas slēdzenes tehniskais apraksts

| Sargāta caurstaigāšanas funkcija B Durvis no abām pusēm ir aprīkotas ar nospiežamiem rokturiem. Neaizslēgtā stāvoklī durvis lietojamas kā parastas caurstaigājamās durvis; no abām pusēm durvis atver, nospiežot rokturi. Aizslēdzot slēdzenes bultu ar 1 vai 2 atslēgas apgriezieniem, durvis no ārpuses var atvērt tikai ar atslēgu. No iekšpuses nospiežot rokturi, slēdzenes mēlīte un bulta tiek ievilktas un durvis var atvērt. Durvīm aizcērtoties, no ārpuses tās nav atveramas. (Durvis nav aizslēgtas, bet ārējais rokturis darbojas tukšgaitā). Ieteicams aizslēgt bultu ar 2 apgriezieniem, jo, aizslēdzot ar 1 apgriezienu, durvis vēl nav aizslēgtas - tās sargā tikai slēdzenes mēlīte. B funkcija tiek izmantota durvīs, kas tiek abpusēji izmantotas ikdienā un kuras, neslēdzot ar atslēgu, nedrīkst būt atveramas no ārpuses. Pielietošanas piemērs: ofisu ieejas durvis, kas ved uz āru un vienlaicīgi ir evakuācijas ceļa durvis. Pēc darba laika durvis slēdz. Ja šajā laikā durvis tiek lietotas virzienā uz āru, B funkcijas slēdzene nodrošina, ka no ārpuses joprojām pa durvīm nevar ienākt. |  |
| --- | --- |

1.3.pielikums

Esošās rezerves durvis

1.4.pielikums

Esošās sētas durvis

1.5.pielikumā

# Elektroniska durvju kodu atslēga

2.pielikums

Iepirkuma „Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis””,

ident.Nr.SND 2016/37  nolikumam

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, norādot visus rekvizītus

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Pasūtītājs:

Nr.:									_______________

/Datums/

Līguma nosaukums: „Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis”

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies piedāvājam veikt ārdurvju nomaiņu Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis”

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies pabeigt darbus ____________ darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

Garantijas termiņš – _______________ mēneši.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;

- Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

- Visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Adrese:

E-pasts:

Tālr.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

3.pielikums

Iepirkuma „Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis””,

ident.Nr.SND 2016/37   nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

„Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis””,

identifikācijas Nr.SND 2016/37

Iepirkumam „Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis”” (id.Nr. SND 2016/37)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Salacgrīvas novada domes, reģ. Nr. 90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novads, LV - 4033 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis”” (id.Nr. SND 2016/37) nolikumu (turpmāk – Nolikums),

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

piedāvā veikt ārdurvju nomaiņu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) prasībām par šādu cenu:

|  | Nosaukums | Daudzums | Cena EUR (bez PVN) | Summa EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā |  |  |  |
| 1.1. | Parādes durvju panelis | 2 |  |  |
| 1.2. | Rezerves durvju panelis | 2 |  |  |
| 1.3. | Sētas durvis | 2 |  |  |
| 2. | Ārdurvju nomaiņa PII „Vilnītis” | 1 |  |  |
|  | KOPĀ, EUR (bez PVN) |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas pakalpojumu, preču un materiālu izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami līguma izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē piedāvātajā darbu izpildes termiņā.

Aizpildot finanšu piedāvājumu, ir ievērotas visas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Ar šo apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām (tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem) un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

4.pielikums

Iepirkuma „Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis””,

ident.Nr.SND 2016/37  nolikumam

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkuma „Ārdurvju nomaiņa Liepupes vidusskolā un PII „Vilnītis””,

ident.Nr.SND 2016/37 nolikumam

| Piegādātājs (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Piegādātāja pārstāvis (vārds, uzvārds) | Piegādātāja pārstāvja paraksts | Pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts | Apsekošanas datums |