APSTIPRINĀTS

Salacgrīvas novada

iepirkuma komisijas

2017.gada 18.decembra sēdē

protokols Nr.48

Iepirkuma

(Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā)

# „ielu apgaismojuma izbūve salacgrīvas novadā”,

ident. Nr. SND 2017/48

NOLIKUMS

Salacgrīva, 2017

1. Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2017/48

  - Pasūtītājs

Salacgrīvas novada dome

Pasūtītāja rekvizīti:

Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033

Reģ.Nr.90000059796

Tālr.: +371 64071773

Fakss: +371 64071993

e-pasta adrese dome@salacgriva.lv

Kontaktpersona:

Jānis Auziņš, Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, tālr.26552180, e-pasts: janis.auzins@salacgriva.lv

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

### Piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 4.janvārim plkst. 11:00 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, LV-4033, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma noformēšana

### Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - pretendenta nosaukums un adrese;

      - atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”, identifikācijas Nr. SND 2017/48. Neatvērt līdz 2018.gada 4.janvārim plkst.11:00”.

### Piedāvājums sastāv no:

      - pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

      - tehniskā piedāvājuma;

      - finanšu piedāvājuma

    - Piedāvājums cauršūts tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietots 1.4.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu tiesīga parakstīt persona, kurai ir paraksta tiesības. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta visas fiziskās personas vai juridisko personu pārstāvoša paraksta tiesīga persona, kura ietilpst personu apvienībā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, informāciju par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo personu apvienību, un informāciju par to, kādu daļu no iepirkuma priekšmeta realizēs katrs no dalībniekiem.

    - Piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumu (kopiju) un tulkojumu pareizību, pretendents var apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkuma priekšmets – ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju nolikuma 1.pielikumā.

    - Iepirkuma priekšmeta daļas

      - 1.daļa – Ielu apgaismojums A1 šosejas un ceļa “Pagasta padome - Vangas” krustojumā;

      - 2.daļa – Apgaismojums robežas stāvlaukumam, Ainažos;

      - 3.daļa – Ielu apgaismojums Liepu ielā, Svētciemā;

      - 4.daļa – Apgaismojums Svētciema parkā;

      - 5.daļa – Ielu apgaismojums Zītaru ielā, Korģenē;

      - 6.daļa – Ielu apgaismojums Jūras ielā, Tūjā;

      - 7.daļa – Ielu apgaismojums Mustkalnos.

  - CPV kods – 45316110-9– ceļu apgaismes ierīču uzstādīšana

  - Līguma izpildes vieta

    - Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – Ielu apgaismojums A1 šosejas un ceļa “Pagasta padome - Vangas” krustojumā;

    - Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – Apgaismojums robežas stāvlaukumam, Ainažos;

    - Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – Ielu apgaismojums Liepu ielā, Svētciemā.

    - Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – Apgaismojums Svētciema parkā.

    - Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – Ielu apgaismojums Zītaru ielā, Korģenē.

    - Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – Ielu apgaismojums Jūras ielā, Tūjā.

    - Iepirkuma priekšmeta 7.daļa – Ielu apgaismojums Mustkalnos.

  - Līguma izpildes laiks

    - Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – 2018. gada 15. maijs;

    - Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – 2018. gada 30. aprīlis;

    - Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – 2018. gada 31. maijs;

    - Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – 2018. gada 31. maijs;

    - Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – 2018. gada 31. maijs;

    - Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – 2018. gada 30. aprīlis;

    - Iepirkuma priekšmeta 7.daļa – 2018. gada 15. maijs.

  - Maksājumu kārtība

Maksājumu kārtība noteikta iepirkumu līguma projektā (7.pielikums).

  - Pirms pieteikuma iesniegšanas pretendentam ir jāiepazīstas ar būvdarbu objektu dabā.

  - Pretendenti piedāvājumu iesniedz par visām iepirkuma priekšmeta daļām.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

## Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas (turpmāk – Pretendents).

## Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Iepirkuma komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

      - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

      - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

      - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

      - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 3.1.3.1., 3.1.3.2. un 3.1.3.3.punktā minētie nosacījumi.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.  Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas izpildīs būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kur veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2012.-2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā veicis vismaz 2 (divu) līgumu izpildi, kuru ietvaros veikta elektroietaišu vai ielu apgaismojuma izbūve un katra līguma summa vismaz EUR 20000 (bez PVN). Objekts pabeigts un pieņemts ar darbu nodošanas-pieņemšanas aktu līgumā noteiktā termiņā un kvalitātē. Ja pretendents ir personu apvienība, tad personu apvienības dalībniekiem kopā jāatbilst šajā punktā noteiktai prasībai.

    - Pretendents var nodrošināt tehnisko personālu, kura kvalifikācija atbilst vismaz šādām prasībām:

      - Sertificētu speciālistu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā līdz 35kV, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līgumu izpildē, kuru ietvaros speciālists ir veicis elektroietaišu, ielu apgaismojuma izbūves vai rekonstrukcijas darbu vadīšanu un kuru ietvaros ir veikta elektroietaišu vai apgaismojuma inženierkomunikāciju tīklu uzstādīšana un montāža.

    - Nolikuma 3.3.1.punktā noteiktās prasības attiecas uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ja pretendents balstās uz šo personu spējām, lai apliecinātu iepirkuma nolikuma 3.3.1. punktā norādīto prasību izpildi.

    - Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.punktā norādītajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

# Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentu atlases dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona, to sagatavo atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

    - Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.1.2.punkta prasībām, ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu atbilstību, iepirkumu komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv

    - Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.2.1.punkta prasībām, ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu atbilstību, iepirkumu komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv

    - Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.3.1.punkta prasībām, jāiesniedz:

      - Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) profesionālās pieredzes apraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

      - Vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes, kurā norādīts paveikto darbu apjoms euro, laika periods, pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersonas, kura pilnvarota apstiprināt atsauksmē minēto informāciju, tālruņa Nr.

    - Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.3.2.punkta prasībām, jāiesniedz Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts.

    - Ja Būvdarbu izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 10 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendentam papildus jāiesniedz:

      - Katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu apjomu, saskaņā ar 4.pielikumu;

      - Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī par apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamos būvdarbu apjomus.

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (5.pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Cenā iekļauj visas izmaksas, kas saistīts ar Būvdarbiem, detalizēti izvērtējot un ietverot visus riskus.

    - Iespējamais materiālu un tehnoloģiju sadārdzinājums līguma izpildes laikā netiks papildus apmaksāts, šis risks pretendentam jāievērtē, sagatavojot piedāvājumu. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

    - Finanšu piedāvājumam pievieno izvērstas tāmes.

    - Tāmes iesniedz papīra formātā.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar šī nolikuma tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām.

    - Par darbu izpildi jāiesniedz darbu izpildes kalendārais laika grafiks nedēļās (bez piesaistes konkrētam sākuma datumam), kurā, ievērojot tehnoloģiskos procesus, norādīta darbu izpilde pa darbu veidiem.

    - Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas laiku (mēnešos) un apliecinājums par izmantoto materiālu garantijas laiku (mēnešos).

    - Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno aizpildītu apsekošanas aktu (6.pielikums).

# Piedāvājumu izvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.

# Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (7.pielikums).

  - Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pretendentam jāiesniedz pasūtītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, ja tādus plānots iesaistīt, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

  - Iepirkuma uzvarētājam 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

# Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

    - Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.4.punktā minētajām prasībām.

    - Pārbaudīt, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tad tās tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā veiktos labojumus.

    - Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

    - Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

    - Pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam iesniegtie piedāvājumi neatbildīs nolikuma 3.punkta prasībām vai gadījumā, ja piedāvājumi ievērojami pārsniegs pasūtītāja šim mērķim plānoto budžeta līdzekļu apjomu.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

### Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

### Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

### Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

### Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā www.eis.gov.lv, pārbaudīt pretendentu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas prasībām.

### Ārvalstīs reģistrēto pretendentu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas prasībām, pārbauda pieprasot iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Izziņas jāiesniedz 10 darbadienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

### Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Ārvalstīs reģistrēts pretendents, vai pretendents, kura valdes vai padomes loceklis ir reģistrēts vai pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, kopā ar piedāvājumu var iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi.

  - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs						D.Straubergs

Iepirkuma „Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/48 nolikuma

1.pielikums

Tehniskā specifikācijas

Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā,

id.Nr/SND 2017/48

- Gaismekļu tehniskās prasības, kas attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3., 4., 5., 6., un 7. daļu

- Gaismekļu galvenās tehniskās prasības, kas neietver gaismekļu jaudu un gaismekļa kopējo gaismas plūsmu.

| Nr.p.k. | Parametrs | Pieprasīts |
| --- | --- | --- |
|  | Gaismas avota tips: | LED (gaismas diodes) |
|  | Gaismas plūsmas veids: | Asimetriska ielas optika |
|  | Gaismekļa gaismas krāsu temperatūra ne lielāka kā: | 3000K +/- 10% |
|  | Gaismekļa korpusa izpildījums: | Liets alumīnijs |
|  | Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP66 |
|  | Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: | IK08 |
|  | Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: | 5.5 kg |
|  | Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru, ne sliktāk kā: | Uz sāna konsoles:  (diametrs) 40÷60mm, uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju -15°līdz 15° ar soli 5° |
|  | Darba temperatūra, ne sliktāk kā: | -40°C - +50°C |
|  | Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā: | Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm |
|  | Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: | 70 |
|  | Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: | Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā |
|  | Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200 ÷ 240V |
|  | Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | I (pirmā) |
|  | Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: | Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; |
|  | Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: | Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos |
|  | Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas |
|  | Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: | 100 000h (L95B10C10) pie Ta = 25 °C |
|  | Papildus prasības: | Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; |
|  | Pārsprieguma aizsardzība: | 6kV (L-N) |
|  | Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents: | Jā |
|  | Izmēri, ne lielāki kā: | 540x240x110 (mm) |
|  | Gaismekļa korpusa krāsa: | Gaiši pelēka/ melna / metāliska |
|  | Oficiālā rūpnīcas ražotāja garantija ne sliktāk kā: | gadi |

- Apgaismojuma aprēķini.

  - Ja pretendents savā piedāvājumā iekļauj gaismekļu analogus, tad pretendentam nepieciešams papildus iesniegt apgaismojuma aprēķinus par attiecīgo iepirkuma daļu, kurā tiek izmantots analogs. Apgaismojuma aprēķinu veic ar tādiem pašiem apgaismojuma plānošanas aprēķina parametriem, kādi izmatoti konkrētajai iepirkuma daļai projekta apgaismojuma plānošanas aprēķinā (balstu attālums, balstu augstums, konsoles leņķis, attālums no ceļa, ceļa klase). Analogo gaismekļu kopējā uzstādāmā jauda nedrīkst pārsniegt projektā plānoto gaismekļu jaudu. Analogam ir jāizpilda minimālā apgaismojuma prasības norādītajai ceļu klasei. Apgaismojuma aprēķinus papildus iesniegt .pdf un .dlx formātā.

- GAISMAS PLŪSMAS DIMĒŠANAS PROFILS

| Gaismekļa barošanas blokam, bez sistēmas kontroliera vadības jābūt ieprogrammētam šādam dimēšanas profilam: |
| --- |
| Solis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gaismas līmenis % | 100 | 70 | 40 | 70 | 100 | 0 |
| Laiks T (hh:mm) | Ieslēgts | 22:00 | 23:00 | 05:00 | 07:00 | Izslēgts |
| Ieslēgšanās/izslēgšanās pielāgošanās laiks līdz 100% gaismas līmenim (min) | 15min |  |  |  |  | 15min |

- PREČU PARAUGI

Ja tiek izmantoti analogi gaismekļi, pasūtītājs var lūgt, lai pretendents iesniedz pasūtītājam piedāvātā gaismekļa 3 (trīs) paraugus. Pretendents gaismekļu paraugus iesniedz pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (trīs) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pretendenta iesniegtie preču paraugi neatbilst nolikumam vai pretendenta piedāvājumam, iepirkuma komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā. Pasūtītājs atgriež pretendentiem iesniegtos gaismekļu paraugus ne vēlāk kā 5 (trīs) dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas.

- Līguma izpildes termiņš

  - Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – 2018. gada 15. maijs

  - Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – 2018. gada 30. aprīlis

  - Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – 2018. gada 31. maijs

  - Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – 2018. gada 31. maijs

  - Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – 2018. gada 31. maijs

  - Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – 2018. gada 30. aprīlis

  - Iepirkuma priekšmeta 7.daļa – 2018. gada 15. maijs

- GARANTIJAS TERMIŅŠ

Darbu kvalitātes garantija ir 3 (trīs) gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas laiks izmantotajiem būvniecības materiāliem un iekārtām ir to ražotāju noteiktais.

- DOKUMENTI PAR PREČU ATBILSTĪBU

  - Pretendents piedāvājumā iesniedz pasūtītājam zemāk minētos dokumentus par piedāvāto gaismekli:

    - Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību ES direktīvai Nr.2014/30/ES (elektromagnētiskā savietojamība), ES direktīvai Nr.2014/35/ES (Zemsprieguma direktīva), un vismaz šādiem Latvijas standartiem:

LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011

LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009

LVS EN 61547:2010

LVS EN 55015:2013

LVS EN 61000-3-2:2015

LVS EN 61000-3-3:2013

LVS EN 61347-2-13:2007

Šo dokumentu pretendentam atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.

    - IP klases testa protokols. Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļu IP klasi (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) apliecinošs gaismekļu testa protokols. Šo dokumentu pretendentam ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma. EN 60598-1:2008.

    - IK klases testa protokols. Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļu IK klasi (triecienizturība) apliecinošs gaismekļu testa protokols. Šo dokumentu pretendentam ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma. EN 50102.

    - EMC tests. Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļu elektromagnētiskās savietojamības novērtējums (EMC tests). Šo dokumentu pretendentam ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma.

    - Trieciena tests un vibrācijas tests. Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļu trieciena tests (Shock test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-27 un vibrācijas tests (Vibration (sinusoidal) test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6. Šo dokumentu pretendentam ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma.

    - LM-79-08 testa protokoli. Katra piedāvāta gaismekļu modeļa LM-79-08 testa protokols. Šo dokumentu pretendentam ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma.

    - TM-21 testa protokoli. Katra piedāvāta gaismekļu modeļa TM-21 testa protokols (par katru piedāvāto gaismekļu modeļa veidu uz konkrēto gaismekļu jaudu). Šo dokumentu pretendentam ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma.

- DARBU UN MATERIĀLU APJOMI

- Darbu un materiālu apjomi iepirkuma priekšmeta 1. daļai „ Ielu apgaismojums A1 šosejas un ceļa “Pagasta padome - Vangas” krustojumā”

Galvenie materiāli un darbu veidi

| Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaismeklis VIZULO MINI MARTIN 37W 20 LED MRS 037 730 L22 F020 SN DG1 vai analogs | kompl. | 4 |
| 2 | Konsole 1.5/1/15 | gab. | 4 |
| 3 | Stabs ielas, konisks 6.5m, cinkots | gab. | 4 |
| 4 | Gumijas blīve GB-RG | gab. | 4 |
| 5 | Pamats stabiem līdz 8m 380kg | gab. | 4 |
| 6 | Nozarošanās spaile SV15 | kompl. | 4 |
| 7 | Kabelis XPUJ 500V 3x1.5 mm² | m | 40 |
| 8 | Automātiskais slēdzis 1P B6A 6kA S201 | gab. | 4 |
| 9 | Kabelis AXPK 4x16 mm² | m | 203 |
| 10 | Kabeļa signāllenta | m | 149 |
| 11 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | kompl. | 8 |
| 12 | Aizsargcaurule EVOCAB FLEX d50 450N vai analogs | m | 139 |
| 13 | Aizsargcaurule EVOCAB STING d75 1250N vai analogs | m | 34 |
| 14 | Smilts kabeļu spilvenam | m³ | 11 |
| 15 | Papildmateriāli | kompl. | 1 |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 2 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.18 |
| 3 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.18 |
| 4 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |
| 5 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2 |
| 6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m | m | 126 |
| 7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m | m | 13 |
| 8 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 34 |
| 9 | Liekās grunts aizvešana | m³ | 11 |
| 10 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 139 |
| 11 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 183 |
| 12 | ZS kabeļa montāža, apgaismojuma balstu pamatos | m | 20 |
| 13 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 8 |
| 14 | Apgaismojuma balstu pamatu montāža | gab. | 4 |
| 15 | Apgaismojuma staba konsoles montāža | gab. | 4 |
| 16 | Apgaismojuma stabu montāža pamatā | gab. | 4 |
| 17 | Gaismekļu montāža uz balsta | gab. | 4 |
| 18 | Kabeļa nozarojošās spailes montāža apgaismojuma balstā | kompl. | 4 |
| 19 | Automātslēdžu montāža balstā | gab. | 4 |
| 20 | Apgaismojuma vadu montāža balstā | m | 40 |
| 21 | Zālāja atjaunošana | m² | 90 |

Piezīmes

Specifikācijā uzrādīti tikai galvenie darbi un materiāli

- Darbu un materiālu apjomi iepirkuma priekšmeta 2. daļai „Apgaismojums robežas stāvlaukumam, Ainažos”

Galvenie materiāli un darbu veidi

| Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaismeklis MINI MARTIN 25W 16 LED MRS 025 730 L22 F016 SN DG1 vai analogs | kompl. | 2 |
| 2 | Stabs ielas, konisks 6.5m, cinkots | gab. | 2 |
| 3 | Konsole cinkota 1.5/1/15 | gab. | 2 |
| 4 | Gumijas blīve GB-RG | gab. | 2 |
| 5 | Pamats stabam līdz 8m 380kg | gab. | 2 |
| 6 | Nozarošanās spaile SV15 | kompl. | 2 |
| 7 | Kabelis XPUJ 500V 3x1.5 mm² | m | 20 |
| 8 | Automātiskais slēdzis 1P B6A 6kA S201 | gab. | 2 |
| 9 | Kabelis AXPK 4x16 mm² | m | 74 |
| 10 | Kabeļa signāllenta | m | 64 |
| 11 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | kompl. | 4 |
| 12 | Aizsargcaurule EVOCAB FLEX d50 450N vai analogs | m | 8 |
| 13 | Smilts kabeļu spilvenam | m³ | 5 |
| 14 | Papildmateriāli | kompl. | 1 |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 2 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.07 |
| 3 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.07 |
| 4 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |
| 5 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 1 |
| 6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 52 |
| 7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 8 |
| 8 | Liekās grunts aizvešana | m³ | 5 |
| 9 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 8 |
| 10 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 56 |
| 11 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 8 |
| 12 | ZS kabeļa montāža, apgaismojuma balstu pamatos | m | 10 |
| 13 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 4 |
| 14 | Apgaismojuma balstu pamatu montāža | gab. | 2 |
| 15 | Apgaismojuma stabu montāža pamatā | gab. | 2 |
| 16 | Konsoles montāža | gab. | 2 |
| 18 | Gaismekļu montāža uz konsoles | gab. | 2 |
| 19 | Kabeļa nozarojošās spailes montāža apgaismojuma balstā | kompl. | 2 |
| 20 | Automātslēdžu montāža balstā | gab. | 2 |
| 21 | Apgaismojuma vadu montāža balstā | m | 20 |
| 22 | Koka ietves demontāža | m² | 1 |
| 23 | Koka ietves atjaunošana | m² | 1 |
| 24 | Bruģa flīzes klājuma demontāža | m² | 3 |
| 25 | Bruģa (flīzes) klājuma montāža | m² | 3 |
| 26 | Zālāja atjaunošana | m² | 35 |

Piezīmes

Specifikācijā uzrādīti tikai galvenie darbi un materiāli

- Darbu un materiālu apjomi iepirkuma priekšmeta 3. daļai „Ielu apgaismojums Liepu ielā, Svētciemā”

Galvenie materiāli un darbu veidi

| Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaismeklis VIZULO MINI MARTIN 45W MRS 045 730 L22 A024 SN DG1 vai analogs | kompl. | 6 |
| 2 | Gaismeklis VIZULO MINI MARTIN 40W MRS 040 730 L22 A020 SN DG1 vai analogs | kompl. | 12 |
| 3 | Konsole 1.5/1/15 | gab. | 6 |
| 4 | Stabs ielas, konisks 6.5m, cinkots | gab. | 18 |
| 5 | Gumijas blīve GB-RG | gab. | 18 |
| 6 | Pamats stabiem līdz 8m 380kg | gab. | 18 |
| 7 | Nozarošanās spaile SV15 | kompl. | 18 |
| 8 | Kabelis XPUJ 500V 3x1.5 mm² | m | 156 |
| 9 | Automātiskais slēdzis 1P B6A 6kA S201 | gab. | 18 |
| 10 | Kabelis AXPK 4x35 mm² | m | 742 |
| 11 | Kabeļa signāllenta | m | 652 |
| 12 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | kompl. | 36 |
| 13 | Aizsargcaurule EVOCAB FLEX d50 450N vai analogs | m | 528 |
| 14 | Aizsargcaurule EVOCAB STING d75 1250N vai analogs | m | 87 |
| 15 | Aizsargcaurule EVOCAB SPLIT d110 450N vai analogs | m | 1 |
| 16 | Smilts kabeļu spilvenam | m³ | 40 |
| 17 | NH00 20A drošinātājs | gab. | 3 |
| 18 | Papildmateriāli | kompl. | 1 |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 2 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.62 |
| 3 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.62 |
| 4 | Ciršanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 5 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |
| 6 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 20 |
| 7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m | m | 98 |
| 8 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 390 |
| 9 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m ar rokām | m | 10 |
| 10 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 30 |
| 11 | Tranšejas dziļuma rezerve citu komunikāciju šķērsošanai zem tām zem | gab. | 12 |
| 12 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 87 |
| 13 | Liekās grunts aizvešana | m³ | 40 |
| 14 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 528 |
| 15 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 652 |
| 16 | ZS kabeļa montāža, apgaismojuma balstu pamatos | m | 90 |
| 17 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 36 |
| 18 | Apgaismojuma balstu pamatu montāža | gab. | 18 |
| 19 | Apgaismojuma staba konsoles montāža | gab. | 6 |
| 20 | Apgaismojuma stabu montāža pamatā | gab. | 18 |
| 21 | Gaismekļu montāža uz balsta | gab. | 18 |
| 22 | Kabeļa nozarojošās spailes montāža apgaismojuma balstā | kompl. | 18 |
| 23 | Automātslēdžu montāža balstā | gab. | 18 |
| 24 | Apgaismojuma vadu montāža balstā | m | 156 |
| 25 | Zālāja atjaunošana | m² | 318 |
| 26 | Koka nozāģēšana d<40 cm, sakņu izraušana, bedres aizpildīšana ar zemi | koks | 3 |
| 27 | Koka nozāģēšana d>40 cm, sakņu izraušana, bedres aizpildīšana ar zemi | koks | 11 |
| 28 | Drošinātāju ielikšana | gab. | 3 |

Piezīmes

Specifikācijā uzrādīti tikai galvenie darbi un materiāli

- Darbu un materiālu apjomi iepirkuma priekšmeta 4. daļai „Apgaismojums Svētciema parkā”

Galvenie materiāli un darbu veidi

| Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaismeklis VIZULO MINI MARTIN 35W MRS 035 70 L22 A016 SN DG1 vai analogs | kompl. | 2 |
| 2 | Gaismeklis VIZULO MINI MARTIN 40W MRS 035 730 L07 A020 SN DG1 vai analogs | kompl. | 3 |
| 3 | Stabs ielas, konisks 6.5m, cinkots | gab. | 5 |
| 4 | Gumijas blīve GB-RG | gab. | 5 |
| 5 | Pamats stabiem līdz 8m 380kg | gab. | 5 |
| 6 | Nozarošanās spaile SV15 | kompl. | 5 |
| 7 | Kabelis XPUJ 500V 3x1.5 mm² | m | 40 |
| 8 | Automātiskais slēdzis 1P B6A 6kA S201 | gab. | 5 |
| 9 | Kabelis AXPK 4x35 mm² | m | 245 |
| 10 | Kabeļa signāllenta | m | 220 |
| 11 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | kompl. | 10 |
| 12 | Aizsargcaurule EVOCAB FLEX d50 450N vai analogs | m | 47 |
| 13 | Aizsargcaurule EVOCAB STING d75 1250N vai analogs | m | 45 |
| 14 | Smilts kabeļu spilvenam | m³ | 17 |
| 15 | Drošinātājs NH00 20A | gab. | 3 |
| 16 | Papildmateriāli | kompl. | 1 |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 2 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.23 |
| 3 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.23 |
| 4 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |
| 5 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2 |
| 6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m | m | 130 |
| 7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m ar rokām | m | 31 |
| 8 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 45 |
| 9 | Liekās grunts aizvešana | m³ | 17 |
| 10 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 47 |
| 11 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 128 |
| 12 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 92 |
| 13 | ZS kabeļa montāža, apgaismojuma balstu pamatos | m | 25 |
| 14 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 10 |
| 15 | Apgaismojuma balstu pamatu montāža | gab. | 5 |
| 16 | Apgaismojuma stabu montāža pamatā | gab. | 5 |
| 17 | Gaismekļu montāža uz balsta | gab. | 5 |
| 18 | Kabeļa nozarojošās spailes montāža apgaismojuma balstā | kompl. | 5 |
| 19 | Automātslēdžu montāža balstā | gab. | 5 |
| 20 | Drošinātāju montāža | gab. | 3 |
| 21 | Apgaismojuma vadu montāža balstā | m | 40 |
| 22 | Zālāja atjaunošana | m² | 104 |

Piezīmes

Specifikācijā uzrādīti tikai galvenie darbi un materiāli

- Darbu un materiālu apjomi iepirkuma priekšmeta 5. daļai „Ielu apgaismojums Zītaru ielā, Korģenē”

Galvenie materiāli un darbu veidi

| Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaismeklis MINI MARTIN 33W 16 LED MRS 033 730 L05 F016 SN NG1 vai analogs | kompl. | 6 |
| 2 | Stabs ielas, konisks 6.5m, cinkots | gab. | 6 |
| 3 | Gumijas blīve GB-RG | gab. | 6 |
| 4 | Pamats stabiem līdz 8m 380kg | gab. | 6 |
| 5 | Nozarošanās spaile SV15 | kompl. | 7 |
| 6 | Atzarotāju savienotājs (spaile) KE10.3 | gab. | 4 |
| 7 | Kabelis XPUJ 500V 3x1.5 mm² | m | 48 |
| 8 | Automātiskais slēdzis 1P B6A 6kA S201 | gab. | 6 |
| 9 | Kabelis AXPK 4x16 mm² | m | 282 |
| 10 | Kabeļa signāllenta | m | 247 |
| 11 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | kompl. | 14 |
| 12 | Aizsargcaurule EVOCAB FLEX d50 450N vai analogs | m | 167 |
| 13 | Aizsargcaurule EVOCAB HARD d50 750N vai analogs | m | 20 |
| 14 | Aizsargcaurule EVOCAB STING d75 1250N vai analogs | m | 48 |
| 15 | Aizsargcaurule EVOCAB SPLIT d110 450N vai analogs | m | 2 |
| 16 | Smilts kabeļu spilvenam | m³ | 14 |
| 17 | Papildmateriāli | kompl. | 1 |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 2 | Ciršanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 3 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.23 |
| 4 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.23 |
| 5 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |
| 6 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 5 |
| 7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 68 |
| 8 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 6 |
| 9 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 95 |
| 10 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 12 |
| 11 | Liekās grunts aizvešana | m³ | 14 |
| 12 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 187 |
| 13 | Kabeļu aizsargcaurules uzlikšana citām komunikācijām | m | 2 |
| 14 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 48 |
| 15 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 247 |
| 16 | ZS kabeļa montāža, apgaismojuma balstu pamatos | m | 35 |
| 17 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 14 |
| 18 | Apgaismojuma balstu pamatu montāža | gab. | 6 |
| 19 | Apgaismojuma stabu montāža pamatā | gab. | 6 |
| 20 | Gaismekļu montāža balstā | gab. | 6 |
| 21 | Kabeļa nozarojošās spailes montāža apgaismojuma balstā | kompl. | 7 |
| 22 | Automātslēdžu montāža balstā | gab. | 6 |
| 23 | Apgaismojuma vadu montāža balstā | m | 48 |
| 24 | Balsta savienojuma spailes un kabeļu sakārtošana | balsts | 1 |
| 25 | Zālāja atjaunošana | m² | 177 |
| 26 | Grants seguma atjaunošana | m² | 19 |
| 27 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m² | 7 |
| 28 | Celma izraušana, bedres aizbēršana ar melnzemi | kompl. | 3 |
| 29 | Koka vainagošana | kompl. | 2 |
| 30 | Koka nociršana, sakņu izraušana | kompl. | 4 |
| 31 | Esošā "Bērnudārza" apgaismojuma pārslēgšana pie ciema apgaismojuma | kompl. | 1 |

Piezīmes

Specifikācijā uzrādīti tikai galvenie darbi un materiāli

- Darbu un materiālu apjomi iepirkuma priekšmeta 6. daļai „Ielu apgaismojums Jūras ielā, Tūjā”

Galvenie materiāli un darbu veidi

| Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaismeklis VIZULO MINI MARTIN 45W MRS 045 730 L22 A024 SN DG1 vai analogs | kompl. | 36 |
| 2 | Konsole 1.5/1/15 | gab. | 36 |
| 3 | Stabs ielas, konisks 6.5m, cinkots | gab. | 36 |
| 4 | Gumijas blīve GB-RG | gab. | 36 |
| 5 | Pamats stabiem līdz 8m 380kg | gab. | 36 |
| 6 | Nozarošanās spaile SV15 | kompl. | 36 |
| 7 | Kabelis XPUJ 500V 3x1.5 mm² | m | 432 |
| 8 | Automātiskais slēdzis 1P B6A 6kA S201 | gab. | 36 |
| 9 | Kabelis AXPK 4x35 mm² | m | 1426 |
| 10 | Kabeļa signāllenta | m | 1181 |
| 11 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | kompl. | 74 |
| 12 | Aizsargcaurule EVOCAB FLEX d50 450N vai analogs | m | 375 |
| 13 | Aizsargcaurule EVOCAB HARD d50 750N vai analogs | m | 121 |
| 14 | Aizsargcaurule EVOCAB STING d75 1250N vai analogs | m | 60 |
| 15 | Aizsargcaurule EVOCAB SPLIT d110 450N vai analogs | m | 8 |
| 16 | Smilts kabeļu spilvenam | m³ | 83 |
| 17 | Papildmateriāli | kompl. | 1 |
| 18 | Sadalne KKM-2 (korpuss) | gab. | 1 |
| 19 | Pamatne PKM-2 | gab. | 1 |
| 20 | Grants 0/3 | m³ | 0.78 |
| 21 | Grants 4/8 | m³ | 0.24 |
| 22 | Keramzīts 4/10 | l | 27 |
| 23 | Atkārtotais zemējuma komplekts sadalnei | kompl. | 1 |
| 24 | DIN slide 1m | gab. | 1 |
| 25 | C-BOX 7 | kompl. | 1 |
| 26 | Krēslas slēdzis ar sensoru 230V/16A | kompl. | 1 |
| 27 | Slodzes grupas pārslēdzis I-0-I 1P 250 V | gab. | 1 |
| 28 | Slodzes atvienošanas slēdzis slēdzis 3P 32A | gab. | 1 |
| 29 | Trīs fāžu kopne 12 mod | gab. | 1 |
| 30 | Automātslēdzis 1x6A C | gab. | 2 |
| 31 | Automātslēdzis 1x16A C | gab. | 6 |
| 32 | Modulārs kontaktors 3P 25A 230 V 3NO | gab. | 1 |
| 33 | Modulārs kontaktors 1P 25A 230 V 1NO | gab. | 3 |
| 34 | Spaile KE66 | gab. | 6 |
| 35 | Spaile KE66.3 | gab. | 2 |
| 36 | N spaiļu rinda | kompl. | 1 |
| 37 | PE spaiļu rinda | kompl. | 1 |
| 38 | Sadalnes shēmojamais kabelis H07V-K 1x10mm² | Sadalne | 1 |
| 39 | Palīgmateriāli (sadalei) | kompl. | 1 |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 2 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 1.2 |
| 3 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 1.2 |
| 4 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |
| 5 | Vadības sadalnes izbūve | kompl. | 1 |
| 6 | Apgaismojuma vadības sadalnes shēmas izveidošana | kompl. | 1 |
| 7 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 20 |
| 8 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m | m | 845 |
| 9 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m ar rokām | m | 125 |
| 10 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 125 |
| 11 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 15 |
| 12 | Tranšejas dziļuma rezerve citu komunikāciju šķērsošanai zem tām zem | gab. | 20 |
| 13 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 60 |
| 14 | Liekās grunts aizvešana | m³ | 83 |
| 15 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 496 |
| 16 | Divdaļīgas aizsargcaurules ulikšana citām inženierkomunikācijām | m | 8 |
| 17 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 556 |
| 18 | ZS kabeļa montāža, apgaismojuma balstu pamatos | m | 185 |
| 19 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 685 |
| 20 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 74 |
| 21 | Apgaismojuma balstu pamatu montāža | gab. | 36 |
| 22 | Agaismojuma staba konsoles montāža | gab. | 36 |
| 23 | Apgaismojuma stabu montāža pamatā | gab. | 36 |
| 24 | Gaismekļu montāža uz balsta | gab. | 36 |
| 25 | Kabeļa nozarojošās spailes komplekta montāža apgaismojuma balstā | kompl. | 36 |
| 26 | Automātslēdžu montāža balstā | gab. | 36 |
| 27 | Apgaismojuma vadu montāža balstā | m | 432 |
| 28 | Zālāja atjaunošana | m² | 638 |
| 29 | Grants seguma atjaunošana | m² | 75 |
| 30 | Koka nozāģēšana d<40 cm, sakņu izraušana, bedres aizpildīšana ar zemi | koks | 1 |
| 31 | Koka nozāģēšana d>40 cm, sakņu izraušana, bedres aizpildīšana ar zemi | koks | 3 |
| 32 | Koksnes nogādāšana zemes īpašniecei 0.6 km attālumā | koks | 4 |
| 33 | Esošo dzelzsbetona apgaismojuma balsta demontāža un apsaimniekošana | balsts | 8 |
| 34 | Traucējošo priekšmetu pārvietošana un atlikšana atpakaļ | t | 2 |

Piezīmes

Specifikācijā uzrādīti tikai galvenie darbi un materiāli

- Darbu un materiālu apjomi iepirkuma priekšmeta 7. daļai „Ielu apgaismojums Mustkalnos”

Galvenie materiāli un darbu veidi

| Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaismeklis VIZULO MINI MARTIN 37W 20 LED MRS 037 730 L22 F020 SN DG1 vai analogs | kompl. | 3 |
| 2 | Konsole 1.5/1/15 | gab. | 3 |
| 3 | Stabs ielas, konisks 6.5m, cinkots | gab. | 3 |
| 4 | Gumijas blīve GB-RG | gab. | 3 |
| 5 | Pamats stabiem līdz 8m 380kg | gab. | 3 |
| 6 | Nozarošanās spaile SV15 | kompl. | 3 |
| 7 | Kabelis XPUJ 500V 3x1.5 mm² | m | 30 |
| 8 | Automātiskais slēdzis 1P B6A 6kA S201 | gab. | 3 |
| 9 | Kabelis AXPK 4x16 mm² | m | 91 |
| 10 | Kabeļa signāllenta | m | 62 |
| 11 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | kompl. | 6 |
| 12 | Aizsargcaurule EVOCAB FLEX d50 450N vai analogs | m | 57 |
| 13 | Aizsargcaurule EVOCAB STING d75 1250N vai analogs | m | 14 |
| 14 | Smilts kabeļu spilvenam | m³ | 4 |
| 15 | Sadalne IUS 1/63 ar montāžas plātni | kompl. | 1 |
| 16 | Statne ST | gab. | 1 |
| 17 | Papildrāmis PRIUS-2 | gab. | 1 |
| 18 | Slodzes slēdzis 3P 32A | gab. | 1 |
| 19 | Automātslēdzis 1P 6A C | gab. | 1 |
| 20 | Automātslēdzis 1P 16A C | gab. | 3 |
| 21 | Kontaktors 3P 25A | gab. | 1 |
| 22 | Krēslas slēdzis (elements) uzstādīšanai ārpus sadalnes ar vadojumu | kompl. | 1 |
| 23 | Sadalnes shēmojamais vads 10 mm² | kompl. | 1 |
| 24 | Sadalnes shēmošanas papildmateriāli | sadalne | 1 |
| 25 | Spaile KE66.2 | gab. | 1 |
| 26 | Zemējuma komplekts sadalnei | kompl. | 1 |
| 27 | Papildmateriāli | kompl. | 1 |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 2 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.07 |
| 3 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.07 |
| 4 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |
| 5 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 3 |
| 6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m | m | 53 |
| 7 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 14 |
| 8 | Liekās grunts aizvešana | m³ | 4 |
| 9 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 57 |
| 10 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 76 |
| 11 | ZS kabeļa montāža, apgaismojuma balstu pamatos | m | 15 |
| 12 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 6 |
| 13 | Apgaismojuma balstu pamatu montāža | gab. | 3 |
| 14 | Apgaismojuma stabu montāža pamatā | gab. | 3 |
|  | Apgaismojuma stabu konsoles montāža | gab. | 3 |
| 15 | Gaismekļu montāža | gab. | 3 |
| 16 | Kabeļa nozarojošās spailes montāža apgaismojuma balstā | kompl. | 3 |
| 17 | Automātslēdžu montāža balstā | gab. | 3 |
| 18 | Apgaismojuma vadu montāža balstā | m | 30 |
| 19 | Zālāja atjaunošana | m² | 38 |
| 20 | Vadības sadalnes izbūve | kompl. | 1 |
| 21 | Vadības sadalnes sazemēšana | kompl. | 1 |
| 22 | Vadības sadalnes shēmas izveide | kompl. | 1 |

Piezīmes

Specifikācijā uzrādīti tikai galvenie darbi un materiāli

Iepirkuma „Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/48 nolikuma

2.pielikums

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, norādot visus rekvizītus

# PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā

# Pretendents ______________________________________________, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Apņemas veikt būvdarbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Apņemamies pabeigt būvdarbus objektā _____________ līdz ______________________.

- Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies, ka pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.

- Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

- Ar šo apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, piekrītam slēgt Iepirkuma Līgumu saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju un nolikuma 6.pielikuma nosacījumiem, kā arī, iesniedzot piedāvājumu, apliecinām, ka Pretendents ir iepazinies un pārzina LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz šo piedāvājumu, Iepirkuma Līguma darbībām un aktivitātēm.

- Apliecinām, ka visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

- Informācija par to, vai piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (personu grupas gadījumā – katra dalībnieka) uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši EK komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):

| Persona (norādīt nosaukumu un lomu (pretendents, personu apvienības dalībnieks), apakšuzņēmējs) iepirkumā) | Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro (atbilst/neatbilst) | Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro (atbilst/neatbilst) |
| --- | --- | --- |
| < > | < > | < > |

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Būvkomersanta reģ. Nr.

Adrese:

Bankas konts:

E-pasts:

Tālr.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

Iepirkuma „Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/48 nolikuma

3.pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

Iepirkums „Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2017/48

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums (jānorāda objekta adrese, veids, platība, un citi raksturlielumi, kas pierāda atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām) | Būvdarbu vērtība EUR bez PVN | Pašu spēkiem veikto būvdarbu apjoms (% no būvdarbu vērtības) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tālruņa Nr.) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendents sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina Nolikuma prasību izpildi.

Vārds, uzvārds

Amata nosaukums

Paraksts

Datums

Iepirkuma „Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/48 nolikuma

4.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

| Nr. p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, | Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu veidu īss apraksts | Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apjoms EUR | Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apjoms % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________________________________________________________

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

Iepirkuma „Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/48 nolikuma

5.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

# Pretendents ______________________________________________

iepazinies ar iepirkuma „Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”, identifikācijas Nr.SND 2017/48 noteikumiem piedāvā veikt Nolikumā paredzētos Būvdarbus par Līguma izpildes gaitā nemainīgiem darba izcenojumiem:

| Nosaukums | Summa (bez PVN) EUR |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – Ielu apgaismojums A1 šosejas un ceļa „Pagasta padome – Vangas” krustojumā* |  |
| Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – Apgaismojums robežas stāvlaukumam, Ainažos* |  |
| Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – Ielu apgaismojums Liepu ielā, Svētciemā* |  |
| Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – Apgaismojums Svētciema parkā* |  |
| Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – Ielu apgaismojums Zītaru ielā, Korģenē* |  |
| Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – Ielu apgaismojums Jūras ielā, Tūjā* |  |
| Iepirkuma priekšmeta 7.daļa – Ielu apgaismojums Mustkalnos* |  |
| KOPĀ |  |

* Finanšu piedāvājumam pievieno tāmes, kuras sagatavotas atbilstoši 03.05.2017. MK noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

Vārds, uzvārds

Amata nosaukums

Paraksts

Datums

Iepirkuma „Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/48 nolikuma

6.pielikums

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkums „Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

ident.Nr.SND 2017/48

| Piegādātājs (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Piegādātāja pārstāvis (vārds, uzvārds) | Piegādātāja pārstāvja paraksts | Pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts | Apsekošanas datums |

Iepirkuma „Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā”,

id.Nr.SND 2017/48 nolikuma

7.pielikums

BŪVDARBU LĪGUMS  Nr. 3-25.1/ _____

Salacgrīvas novads, Salacgrīva	                                     2017.gada __________

Salacgrīvas novada dome (turpmāk - Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, tās priekšsēdētāja Dagņa Strauberga personā, kurš darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

__________ (turpmāk – Uzņēmējs), reģistrācijas Nr. _________, juridiskā adrese: _____ ___________, tās ______________personā, kurš rīkojas uz ____ pamata, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi saukta Puse, pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes rīkotā iepirkuma “Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā” (Ident. Nr. SND 2017/48), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, turpmāk - Piedāvājums, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums).

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs par samaksu, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē apņemas veikt:

    - ielu apgaismojuma izbūvi A1 šosejas un ceļa „Pagasta padome – Vangas” krustojumā;

    - apgaismojuma izbūvi robežas stāvlaukumam, Ainažos;

    - ielu apgaismojuma izbūvi Liepu ielā, Svētciemā;

    - apgaismojuma izbūvi Svētciema parkā;

    - ielu apgaismojuma izbūvi Zītaru ielā, Korģenē;

    - ielu apgaismojuma izbūvi Jūras ielā, Tūjā;

    - ielu apgaismojuma izbūvi Mustkalnos,

turpmāk tekstā - turpmāk – Būvdarbi, saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, izstrādāto būvprojektu, Būvdarbu tāmēm (________________), tehnisko specifikāciju un Uzņēmēja Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, Būvdarbu izpildes grafiku, kas ir šī Līguma pielikumi un neatņemamas Līguma sastāvdaļas, Pasūtītāja objektā: ___________________.

  - Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar objektu un veicamajiem Būvdarbiem tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, Būvdarbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī Būvdarbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Uzņēmējs apliecina, ka darbu tāmēs, ir iekļauti visi Uzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi.

  - Parakstot šo Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības un/vai sertifikāti, kā arī darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas pilnīgai paredzēto Būvdarbu veikšanai.

- DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  - Uzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu būvdarbu laikā objektā.

  - Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto paskaidrojuma rakstu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja, būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus.

  - Uzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā.

  - Pirms Būvdarbu uzsākšanas objektā Uzņēmējs nozīmē Būvdarbu vadītāju, kas norādīts Uzņēmēja Piedāvājumā. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai Būvdarbu vadītājs pastāvīgi atrastos Būvdarbu veikšanas teritorijā laikā, kad tiek veikti būvdarbi. Uzņēmēja nozīmētajam Būvdarbu vadītājam ir pienākums piedalīties Līguma 2.7.punktā minētajās būvdarbu sanāksmēs.

  - Būvdarbu vadītāju Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Uzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti, būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī jāievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā būvdarbu drošības tehnikas, būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

  - Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvdarbu sanāksmēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī citas viņu pieaicinātas personas. Būvdarbu sanāksmju protokolēšana jānodrošina Uzņēmējam. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Būvdarbu sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvji.

- DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma summu EUR ____ (____euro) (turpmāk līguma tekstā – Līguma summa). Pievienotās vērības nodokli Pasūtītājs maksā valsts budžetā saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.panta nosacījumiem.

  - Pasūtītājs kopējās Līguma summas samaksu Uzņēmējam veic šādā kārtībā:

    - avansa maksājumu 15% apmērā no Līguma 3.1.apakšpunktā noteiktās Līguma summas 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Avansa maksājums tiek veikts saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto rēķinu;

    - Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam starpmaksājumus pēc Līgumā minēto Būvdarbu daļējas izpildes, par ko tiek sastādīts atbilstošs Būvdarbu daļas izpildes pieņemšanas-nodošanas akts. Starpmaksājums tiek izmaksāts ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no darbu pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. Līdz Līgumā paredzēto darbu pilnīgai izpildei, Uzņēmējam izmaksātā summa nedrīkst pārsniegt 70% no kopējās Līguma summas;

    - Galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā (pēc pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas datuma) un bankas/apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas laika garantijas iesniegšanas Pasūtītājam;

    - Pamatojums galējā norēķina veikšanai ir apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā un Uzņēmēja iesniegts rēķins.

  - Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

- PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nozīmēt savu pārstāvi – būvuzraugu – Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Uzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

    - nodrošināt Uzņēmēju ar tā rīcībā esošo, Būvdarbu veikšanu nepieciešamo dokumentāciju;

    - pieņemt Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Uzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības.

- UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI

  - Uzņēmējs apņemas:

    - veikt Būvdarbu sagatavošanu;

    - Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīviem aktiem un atbilstoši tehniskajā dokumentācijā norādītajām funkcionālajām prasībām;

    - Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;

    - nodrošināt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu nosacījumiem;

    - nodrošināt objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

    - par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām tehniskajā dokumentācijā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja atrašanos objektā darba dienas laikā un izpildāmo Būvdarbu kontroli;

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par objektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējai parakstīšanai;

    - pēc Būvdarbu pabeigšanas un pirms Būvdarbu nodošanas ekspluatācijā sakārtot objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus un Uzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - nodrošināt Uzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs Būvdarbu laikā;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko dokumentāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

    - sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;

    - līdz Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst pieteiktās pretenzijas par objektam nodarītajiem bojājumiem.

  - Cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Uzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Uzņēmējs uzņemas arī objekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Uzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanas brīdi.

  - Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Uzņēmēja vainas dēļ Būvdarbu izpildes laikā.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

  - Būvdarbus Uzņēmējs paveic un ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz _________________, saskaņā ar darba izpildes grafiku.

  - Ar būves objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz ______________.

  - Būvdarbi jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz __________________.

  - Uzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kas kavē Būvdarbu izpildi.

  - Uzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

    - ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Uzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem un ar Pasūtītāju rakstveidā ir saskaņots Līguma izpildes termiņa pagarinājums;

    - objektīvu apstākļu dēļ, kas var ietekmēt Būvdarbu izpildes termiņu, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir konstatēti attiecīgie apstākļi) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem un ar Pasūtītāju rakstveidā ir saskaņots Līguma izpildes termiņa pagarinājums;

    - ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Uzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi.

  - Uzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Uzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

- CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS OBLIGĀTĀ APDROŠINĀŠANA

  - Uzņēmējs garantē, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi tam ir noslēgts civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augustā noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Uzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā Būvdarbu veikšanas laikā.

  - Uzņēmējs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktās Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentus – apdrošināšanas polises oriģinālu vai apdrošināšanas polises apdrošinātāja apliecinātu kopiju.

  - Uzņēmējs uz sava rēķina nodrošina, ka Līguma 7.1.punktā noteiktā apdrošināšana ir spēkā līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā, ieskaitot jebkādus Būvdarbu izpildes termiņu pagarinājumus, ja tādi tiek veikti.

  - Gadījumā, ja Uzņēmēja un/vai piesaistīto apakšuzņēmēju vainas dēļ tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Uzņēmēja  civiltiesiskās apdrošināšanas robežas vai arī apdrošinātājs atsaka segt radītos zaudējumus, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Uzņēmējs uz sava rēķina.

- DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

  - Būvdarbi tiek nodoti ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

  - Līgumā noteiktie Būvdarbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem ar dienu, kad objekts Pēc Būvdarbu pabeigšanas ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ar būves objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam ar aktu.

  - Pēc Būvdarbu izpildes Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu 2 (divos eksemplāros), kuru akceptējuši Būvdarbu vadītājs, būvuzraugs. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas jānosūta Uzņēmējam parakstīts akts vai akts ar motivētām iebildēm pieņemt Būvdarbus vai atsevišķus darba posmus.

  - Ja izpildīto Būvdarbu pieņemšanas nodošanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Būvdarbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Būvdarbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts divpusējs akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti un atkāpes no projekta, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Uzņēmējam ir jānovērš minētie trūkumi. Darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvarotie pārstāvji, kā arī Būvdarbu vadītājs, būvuzraugs.

  - Uzņēmējam jānovērš aktā minētie defekti uz sava rēķina Pasūtītāja norādītajā termiņā. Aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Būves pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par veikto Būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc būves pieņemšanas.

- APAKŠUZŅĒMĒJI UN LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS

  - Būvdarbu veikšanai Uzņēmējs drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus atbilstoši iepirkuma procedūras piedāvājumā un Pasūtītājam iesniegtajam sarakstam (Līguma __. pielikums).

  - Apakšuzņēmēju, par kuriem Uzņēmējs informējis Pasūtītāju un kurus Uzņēmējs plāno piesaistīt Būvdarbu izpildē, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Līguma __.pielikums norādīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju piesaistes kārtība veicama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.

  - Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir pienākums rakstveidā paziņot Pasūtītājam par jebkurām Līguma __.pielikumā minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt apakšuzņēmēju sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Būvdarbu veikšanā.

  - Uzņēmējs ir pilnībā materiāli un juridiski atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu Būvdarbos.

  - Līguma izpildē Uzņēmēja iesaistītā, Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaistes kārtība veicama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta noteikumiem.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

  - Ja Uzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto līgumsaistību izpildes dienu 0,5 % apmērā no Līguma summas, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam izmaksājamās summas. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Ja Uzņēmējs nepilda kādu Līgumā minēto noteikumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā par katru fiksēto noteikumu pārkāpumu. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam izmaksājamās summas. Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Ja Uzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts Uzņēmēja vainas dēļ, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu Līguma saistību izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 3.2. punktā noteikto maksājumu, tad viņš maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no apmaksājamās Līguma summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no |Līgumā noteikto saistību izpildes.

- NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

- GARANTIJAS SAISTĪBAS

  - Uzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi un Būvdarbos izmantotie materiāli būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs tehniskajā dokumentācijā un Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Būvdarbos un tajos izmantotajos materiālos nebūs defektu.

  - Garantijas termiņš visiem objektā veiktajiem darbiem ir ______ (______) un izmantotajiem materiāliem ir _____ (__________) mēneši. Garantijas termiņu sāk skaitīt no dienas, kad objekts ir pieņemts ekspluatācijā.

  - Uzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, apņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus vai neatbilstību, atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī laiku un vietu, kad Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.

  - Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot defektus, neatbilstības vai trūkumus veiktajā darbā, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā vienpusēji sastādīto aktu nosūta Uzņēmējam.

  - Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas termiņos veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura lēmums pusēm ir saistošs. Eksperta izdevumus sedz vainīgā puse.

  - Garantijas laikā atklātie defekti un/vai trūkumi veiktajos Būvdarbos Uzņēmējam jālikvidē uz sava rēķina termiņā, kas nav ilgāks par 5 (piecām) darba dienām vai citā ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotā termiņā, no brīža, kad Puses ir sastādījušas defektu aktu, vai Pasūtītājs ir iesniedzis Uzņēmējam vienpusēji sastādīto defektu aktu.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda Līguma 12.6.punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas, kā arī visus Pasūtītājam radušos izdevumus un zaudējumus Pasūtītājs pieprasa no Uzņēmēja

- LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN  IZBEIGŠANA

  - Līgumu var papildināt, grozīt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Grozījumi Līgumā tiek veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumiem, noformējot tos rakstiski. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pusēm rakstveidā jāinformē vienai otru, ja konstatē, ka:

    - starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

    - Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

    - Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni.

  - Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem :

    - Uzņēmējs Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk nekā 10 (desmit) kalendārās dienas;

    - Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus;

    - ir uzsākta Uzņēmēja likvidācija vai arī Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība.

  - Šī Līguma 13.5.punktā minētā Līguma pirmstermiņa izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un/vai līgumsodu.

  - Uzņēmējs Līguma 13.5.punktā noteiktās Līguma izbeigšanas gadījumā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 13.5.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma 10.4.punkta noteikumiem.

  - Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Uzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai objekts un paveiktie Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

  - Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt vai izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

  - Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesīgā persona, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

  - Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei vai Līguma laušanai saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Uzņēmēja.

  - Līguma visi pielikumi, kā arī visi Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

  - Visi šajā Līgumā minētie paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtāma vēstulē kā vienkāršu pasta sūtījumu uz Puses juridisko adresi.

  - Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi attiecīgo paziņojumu ne vēlāk kā 8 (astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu.

- KONTAKTPERSONAS

  - Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: Jānis Auziņš, Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, tālr.26552180, e-pasts: janis.auzins@salacgriva.lv

  - Kontaktpersonas no Uzņēmēja puses: ______, tālrunis:

- LĪGUMA PIELIKUMI:

  - Tehniskā specifikācija;

  - Būvdarbu tāmes;

  - Tehniskais piedāvājums (kopija uz ___);

  - Būvdarbu izpildes grafiks;

  - Apakšuzņēmēju saraksts

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome Reģ. Nr. 90000059796 Juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033 _____________________/ D. Straubergs/ Z.v. | Uzņēmējs: ___________________/ / |
| --- | --- |