1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Atklāts konkurss

Salacgrīvas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana,

ident.Nr.SND 2018/18

I. Vispārējās prasības

1	Izpildītājs veic darbus atbilstoši šā Nolikuma nosacījumiem, VAS Latvijas Valsts ceļi Ceļu specifikācijām 2017, saskaņā ar 2010. gada 9. marta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.	Ja Izpildītājs vēlas lietot atšķirīgas tehnoloģijas no šajās specifikācijas dotajām, tad iepriekš Izpildītājam jāpierāda šo jauno tehnoloģiju līdzvērtību vai pārākumu, tikai pēc tam, kad tas ir pierādīts un Pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju šo tehnoloģiju ieviešanā, Izpildītājs drīkst to pielietot.

3. 	Izpildītājs atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumu ievērošanu ikdienas uzturēšanas darbos, kā arī šo darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.

4.	Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana tiks veikta pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

5. 	Ziemas periodā Izpildītājam būs jānodrošina, ka par autoceļu un ielu attīrīšanu atbildīgais Izpildītāja pārstāvis ir sazvanāms 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī.

6.	Ziemas periodā darbu uzsākšana veicama nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā pēc pašvaldības pilnvarotas personas uzaicinājuma saņemšanas sniega tīrīšanai un slīdamības samazināšanai. B uzturēšanas klases autoceļu attīrīšana no sniega jāveic 6 stundu laikā pēc pašvaldības pilnvarotas personas uzaicinājuma saņemšanas, C uzturēšanas klases autoceļu attīrīšana no sniega jāveic 18 stundu laikā pēc pašvaldības pilnvarotas personas uzaicinājuma saņemšanas, D uzturēšanas klases autoceļu attīrīšana no sniega jāveic 24 stundu laikā pēc pašvaldības pilnvarotas personas uzaicinājuma saņemšanas. Slīdamības samazināšana neatkarīgi no autoceļa uzturēšanas klases jāveic 6 stundu laikā pēc pašvaldības pilnvarotas personas uzaicinājuma saņemšanas.

7. 	Ikdienas uzturēšanas darbu žurnāli jāsagatavo uzņēmējam. Ikdienas uzturēšanas darbu izpilde jāatspoguļo LR MK noteikumos Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (apstiprināti 2010. gada 9. martā) prasītajos darba žurnālos – Ikdienas uzturēšanas darbu nodošanas – pieņemšanas žurnālā, Tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā. Aizpildītos darba žurnālus uzņēmējs glabā visu līguma izpildes laiku. Līguma darbības termiņam beidzoties, pirms galīgā norēķina veikšanas, darba žurnāli jānodod Pasūtītājam. Ja ar šo pašu uzņēmēju tiek noslēgts jauns līgums par autoceļu ikdienas uzturēšanu, darba žurnāli paliek uzņēmēja glabāšanā. Glabāšanas termiņš 12 gadi pēc pēdējā ieraksta izdarīšanas.

8. 	Planēšana un profilēšana - objekti ir sadalīti 3 (trīs) teritoriju robežās – Salacgrīva un Salacgrīvas pagasts, Ainaži un Ainažu pagasts, kā arī  Liepupes pagasts. Darbu uzsākšana iepriekš minētajās  teritorijās veicama nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā pēc pašvaldības pilnvarotas personas uzaicinājuma saņemšanas. Katrā no iepriekš minētajām teritorijām darbus jāpabeidz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc planēšanas vai profilēšanas darbu uzsākšanas. Iestājoties nepiemērotiem laikapstākļiem, ceļa seguma planēšanas vai profilēšanas darbu izpilde, saskaņojot ar pasūtītāju, var tikt atlikta, darbus atsākot piemērotos laikapstākļos vai pēc pašvaldības pilnvarotas personas uzaicinājuma saņemšanas.  Darbu izpildei nepiemērotu laikapstākļu gadījumā, izpildes termiņš tiks pagarināts.

9.   Pielietotie materiāli, pārbaudes un uzmērījumi. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai (minerālo materiālu maisījums, plastmasas caurtekas, ceļa zīmes u.c.), kurus paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. Materiāliem jāatbilst specifikāciju prasībām. Visas specifikācijās paredzētās pārbaudes izpilda un apmaksā uzņēmējs. Nepieciešamās pārbaudes un uzmērījumus uzņēmējam jāveic pirms attiecīgo materiālu izmantošanas objektā. Pārbaudes rezultāti jāiesniedz pašvaldībā tūlīt pēc uzmērījumu vai pārbaužu izpildes. Pasūtītājs un uzņēmējs var veikt papildus  pārbaudes vai uzmērījumus.

Ja uzņēmēja piedāvātie materiāli nenodrošina darba kvalitāti, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt uzņēmējam veikt izmaiņas un uzņēmējam ir jāveic pieprasītās izmaiņas.

Ja pēc darbu izpildes Pasūtītājs konstatē izmantoto materiālu vai veikto darbu neatbilstības un par to ir informējis Uzņēmēju,  Uzņēmējam, vadoties pēc „Ceļu specifikācijās 2017” noteiktā, ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi neatbilstību novēršanai. Visus neatbilstību novēršanai nepieciešamos darbus izpilda un apmaksā uzņēmējs (t.sk. visas ekspertu konsultācijas un būvmateriālu testēšanas laboratorija izmaksas).

10. 	Uzņēmējs ir atbildīgs par ikdienas uzturēšanas darbu izpildes rezultātā radušos un ceļa nodalījuma joslā esošo atkritumu (tai skaitā beigto dzīvnieku), būvgružu, savāktā sniega un nederīgo materiālu savākšanu, transportēšanu, novietošanu atbērtnē vai izgāztuvē, kā arī šo atkritumu glabāšanu, deponēšanu vai utilizāciju.

11. 	Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par materiālu glabāšanas un transportēšanas, kā arī darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāju norādījumus vai šo specifikāciju prasības.

12. 	Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās dotā darba kvalitatīvai izpildei. Ja darba aprakstā nav minēta darbība, iekārta, vai materiāls, kas pēc uzņēmēja viedokļa ir nepieciešams, kvalitatīvai darba izpildei, uzņēmējam izmaksas šīs darbības veikšanai, iekārtas vai materiāla pielietošanai jāparedz piedāvātajā vienības cenā.

13.    Uzņēmējs ir atbildīgs par visiem kanalizācijas un ūdensvada komunikāciju

bojājumiem, kas radušies greiderēšanas vai citu uzņēmēja darbību rezultātā, neatkarīgi no augstākminēto komunikāciju novietojuma. Bojājumu gadījumā komunikāciju īpašnieks SIA “Salacgrīvas ūdens” sastāda konstatēto defektu aktu un remontdarbu tāmi. Par remonta izmaksām uzņēmējam tiek piestādīts rēķins, kuru tas apņemas apmaksāt 14 dienu laikā.

- VEICAMO DARBU TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Salacgrīvas tilta brauktuves malu attīrīšana no sanesumiem un ietvju uzturēšana. Nodrošināt no netīrumiem, dubļiem un/vai sanesumiem tīru tilta brauktuves malu un ietvi. Regulārs ikdienas darbs 1 mēnesim. Darbs paredz tilta brauktuves malu un ietvju tīrīšanu. No tilta braucamās daļas, drošības joslām un ietvēm un ap margu un barjeru stabiņiem jānovāc visa veģetācija, grunts sanesumi un netīrumi. Ziemas sezonā jātīra tilta ietves no sniega. Savāktie sanesumi un netīrumi jāiekrauj transporta līdzeklī un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni. Nav pieļaujama savākto netīrumu nomešana lejā no tilta. Pēc netīrumu sanesumu savākšanas jānoslauka tilta ietves un jāiztīra no netīrumiem ūdens notekcaurules. Izpildītais darbs kontrolējams visā tilta garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

- Slūžu uzturēšana Liepupes pagastā

Nodrošināt savlaicīgu ūdens novadīšanu, kontrolējot ūdens līmeņa svārstības atkarībā no laikapstākļiem. Atskaites periods 1 mēnesis. Slūžu teknes jāiztīra no sanesumiem katrā ūdens novadīšanas traucējuma gadījumā.

Ja ūdens novadīšanas sistēma ir blīvi aizsērējusi, tad procesā ir ietverta tās demontāža, tīrīšana un montāža. Savāktie  netīrumi un atkritumi transportējami uz uzņēmēja atbērtni. Nav pieļaujama ūdens līmeņa būtiska pacelšanās, kas radītu draudus ceļa izskalošanai.

Izpildītais darbs kontrolējams vizuāli, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

- Caurteku uzstādīšana, pagarināšana vai posmu nomaiņa. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 4.3)

- Plastmasas caurtekas ar diametru 0,3 m;

- Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4 m;

- Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5 m;

- Plastmasas caurtekas ar diametru 0,6 m;

- Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8 m;

- Plastmasas caurtekas ar diametru 1,0 m;

- Plastmasas caurtekas ar diametru 1,2 m;

- Ceļa zīmes uzstādīšana nomaiņa vai pārvietošana. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā  7.3)

- Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana, nomaiņa vai pārvietošana. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā  7.3)

- Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana vai pārvietošana. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 7.3)

- Brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) krāsošana ar roku darba rīkiem. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 7.8)

- Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot pilno tehnoloģiju. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 8.1)

- Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 8.1)

- Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā  8.1)

- Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu izmantojot nepilno tehnoloģiju. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā  8.1)

- Seguma tīrīšana. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 9.9)

- Ceļa seguma planēšana. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā  8.7)

- Ceļa klātnes profilēšana. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 8.7)

- Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu vai bedrīšu remonts. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 8.6)

- Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana, uzvedot minerālmateriālu maisījumu 0/16, 0/32s vai 0/32p frakcijas. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 8.6)

- Grāvju rakšana grunti aizvedot. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 4.1)

- Grāvju rakšana grunti izlīdzinot. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 4.1)

- Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 4.1)

- Grāvju tīrīšana grunti izlīdzinot. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 4.1)

- Ceļa sāngrāvju tīrīšana un profila atjaunošana ar roku darbu. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 4.1)

- Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 4.6)

- Ūdens uztvērējaku tīrīšana. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 4.7)

- Nomaļu profilēšana un blīvēšana. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 5.4)

- Nomaļu uzpildīšana. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 5.4)

- Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 8.8)

- Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 8.8)

- Krūmu pļaušana ar mehānisku rokas krūmu pļāvēju. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 3.5)

- Zāles pļaušana ar rokām. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 9.5)

- Mehanizēta zāles pļaušana (platums ≤ 4 m). (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 9.5)

- Sauso un lieko zaru izzāģēšana. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 3.5)

- Atsevišķa koka novākšana. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 3.5)

- Koka ar kuplu vainagu novākšana alejā. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 3.5)

- Atsevišķa koka novākšana sarežģītos apstākļos. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 3.5)

- Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (-iem). (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 3.5)

- Celma laušana vai nofrēzēšana. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 3.5)

- Ceļu operatīvā kopšana vasarā. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 9.1)

- Ceļa nodalījuma joslas sakopšana. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 9.1)

- Atputekļošana izmantojot CaCl2 pārslas. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 5.3)

- Universālais ekskavatora - iekrāvēja stundas izmaksa nestandarta darbiem autoceļu tīklā.

- Autoceļa attīrīšana no irdena sniega. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 10.4)

- Pasažieru paviljonu‚ autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrīšana no sniega. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 10.16)

- Sniega novākšana no tiltu un satiksmes pārvadu braucamās daļas un ietvēm. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 10.17)

- Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 10.9)

- Slīdamības samazināšana  ar mitro sāli. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 10.11)

- Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas  apledojumā. (Specifikāciju skatīt „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļā 10.13)

- Sniega izvešana uz atbērtni 1 km attālumā (pēc pasūtītāja norādījuma).

# Darba apjoms

| Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Prognozējamais apjoms vienam gadam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Salacgrīvas tilta uzturēšana | mēn. | 12 |
| 2. | Slūžu uzturēšana Liepupē | mēn. | 12 |
| 3. | Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa vai jaunas caurtekas izbūve |  |  |
|  | Plastmasas caurtekas ar diametru 0,3 m | m | 20 |
|  | Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4 m | m | 140 |
|  | Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5 m | m | 15 |
|  | Plastmasas caurtekas ar diametru 0,6 m | m | 15 |
|  | Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8 m | m | 10 |
|  | Plastmasas caurtekas ar diametru 1,0 m | m | 5 |
|  | Plastmasas caurtekas ar diametru 1,2 m | m | 5 |
| 4. | Ceļa zīmes uzstādīšana nomaiņa vai pārvietošana. | zīme | 20 |
| 5. | Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana, nomaiņa vai pārvietošana. | stabs | 20 |
| 6. | Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana vai pārvietošana. | Zīme ar stabu | 30 |
| 7. | Brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) krāsošana ar roku darba rīkiem. | m2 | 110 |
| 8. | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot pilno tehnoloģiju. | m2 | 10 |
| 9. | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju. | m2 | 10 |
| 10. | Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju. | m2 | 1600 |
| 11. | Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu izmantojot nepilno tehnoloģiju. | m2 | 50 |
| 12. | Seguma tīrīšana. | m2 | 60000 |
| 13. | Ceļa seguma planēšana. | km | 1500 |
| 14 | Ceļa klātnes profilēšana. | km | 600 |
| 15 | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu vai bedrīšu remonts. |  |  |
|  | izmantojot uzņēmēja materiālu | m3 | 1000 |
|  | izmantojot pašvaldības materiālu | m3 | 250 |
| 16 | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana, uzvedot minerālmateriālu maisījumu 0/16, 0/32s vai 0/32p frakcijas. |  |  |
|  | izmantojot uzņēmēja materiālu | m3 | 4000 |
|  | izmantojot pašvaldības materiālu | m3 | 250 |
| 17 | Grāvju rakšana grunti aizvedot | m3 | 100 |
| 18 | Grāvju rakšana grunti izlīdzinot. | m3 | 50 |
| 19 | Grāvju tīrīšana grunti aizvedot. | m3 | 1000 |
| 20 | Grāvju tīrīšana grunti izlīdzinot | m3 | 500 |
| 21 | Ceļa sāngrāvju tīrīšana un profila atjaunošana ar roku darbu. | m3 | 50 |
| 22 | Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu. | m2 | 50 |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Prognozējamais apjoms vienam gadam |
| 23 | Ūdens uztvērēj aku tīrīšana | reizes | 5 |
| 24 | Nomaļu profilēšana un blīvēšana. | m2 | 1000 |
| 25 | Nomaļu uzpildīšana. | m3 | 100 |
| 26 | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni. | m3 | 3000 |
| 27 | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas. | m3 | 500 |
| 28 | Krūmu pļaušana ar mehānisku rokas krūmu pļāvēju. | ha | 20 |
| 29 | Zāles pļaušana ar rokām. | m2 | 100 |
| 30 | Mehanizēta zāles pļaušana (platums ≤ 4 m). | pārg.km | 300 |
| 31 | Sauso un lieko zaru izzāģēšana. | koks | 5 |
| 32 | Atsevišķa koka novākšana. | koks | 25 |
| 33 | Koka ar kuplu vainagu novākšana alejā. | koks | 5 |
| 34 | Atsevišķa koka novākšana sarežģītos apstākļos. | koks | 5 |
| 35 | Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (-iem). | koks | 5 |
| 36 | Celma laušana vai nofrēzēšana | celms | 25 |
| 37 | Ceļu operatīvā kopšana vasarā. | km | 10 |
| 38 | Ceļa nodalījuma joslas sakopšana | km | 10 |
| 39 | Ceļu posmu mehanizēta apstrāde pret putēšanu | km | 6 |
| 40 | Universālais ekskavatora - iekrāvēja stundas izmaksa nestandarta darbiem autoceļu tīklā | st. | 100 |
| 41 | Autoceļa attīrīšana no irdena sniega | km | 2000 |
| 42 | Pasažieru paviljonu‚ autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrīšana no sniega | m² | 3000 |
| 43 | Sniega novākšana no tiltu un satiksmes pārvadu braucamās daļas un ietvēm. | m2 | 3000 |
| 44 | Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu | km | 100 |
| 45 | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli | km | 150 |
| 46 | Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā | Pārg. km | 50 |
| 47 | Sniega izvešana uz atbērtni 1 km attālumā (pēc pasūtītāja norādījuma) | m3 | 240 |

# Pēc pasūtītāja prasības var tikt mainīts katram darbu izpildes gadam paredzētais, šajā tabulā  noteiktais darbu apjoma daudzums, ievērojot nosacījumu, ka līguma summa līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt kopējo piedāvājuma summu trim gadiem.

*Izpildītājs nodrošina tādu darbu izpildes tehnoloģiju, kas garantē izpildīto darbu atbilstību Tehniskajai specifikācija

IV. Ceļu un Ielu saraksti (Pielikums 1.2)