Iepirkuma „Tūjas bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana”,

id.Nr.SND 2018/26   nolikuma

1.pielikums

# Tehniskā specifikācija

# Vispārīgie nosacījumi iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļai

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Tehniskajām specifikācijām (turpmāk tekstā – specifikācijām). Atsevišķa samaksa par šīs tehniskās specifikācijas prasību izpildi būvdarbu veicējam nav paredzēta. Būvdarbu veicējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi.

Pamatnoteikumi:

- Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, instrumenti, tehnika un transports, bez kā nebūtu iespējama paredzēto konstrukciju izbūve.

- Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar nolikumā 1.1.pielikumā paredzēto. Būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvdarbu apjomu un izmēru atbilstību projektā (1. daļa – Tūjas bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana 1.2.pielikumā; 2.daļa – uzbrauktuves un kāpņu būvniecība 1.3.pielikumā) un pievienotajās apjomu tabulās norādītam un dabā faktiskam apjomam un izmēriem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības;

- Ja Darbu apjomu tabulās ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir vienādi vai pārāki ar tehniskajā specifikācijā norādītajām īpašībām. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju. Grīdas un sienu krāsu toņu izvēli saskaņot ar Pasūtītāja ainavu arhitektu tel.64024998

- Būvdarbu apraksts un izmantojamie materiāli uzrādīti darbu un materiālu apjomu tabulās (1.1.pielikumā). Ja projekta dokumentācijā nav noteikts citādāk, tad āra apstākļos izmantotiem tērauda stiprinājumiem jābūt cinkotiem vai izgatavotiem no nerūsējošā tērauda.

- Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas novada domē pie atbildīgā par projekta realizāciju pa tel. 26552180 (Enerģētiķis Jānis Auziņš)

- Būvuzņēmējs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem;

- Visus materiālus, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju izsniegtajām instrukcijām;

- Objektā uzstādāmo gaismekļu oficiālā rūpnīcas garantija - vismaz 5 gadi;

- Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem;

- Par apkārtējās teritorijas uzturēšanu kārtībā būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija. Jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi.

- Būvuzņēmējam jānodrošina būvgružu utilizāciju videi draudzīgā veidā un tīrība objektā kā darba procesā, tā arī nododot objektu ekspluatācijā.

- Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz atbilstības sertifikāti.

- Nobeidzot būvniecību, Būvuzņēmējs nodod objektu ekspluatācijā.

- Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe, būvprojektā un pieņemtās būvdarbu veikšanas metodes. Darbu izmaksās jāievērtē izdevumi būvprojekta risinājumu detalizācijai un izmaksas, kas nepieciešamas papildus aprēķinu un projektēšanas darbu veikšanai.

Vides aizsardzības pasākumi:

Būvdarbu veicējam ir jāveic visi attiecīgie pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem un nolikumiem. Nav pieļaujama būvlaukuma un darbu veikšanas platību piesārņošana.

Būvdarbu veicējam ir jāpielieto tādas celtniecības metodes, kuras pēc iespējas novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos trokšņa, nepatīkama aromāta, vibrācijas u.tml. rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.c.

Prasības darba drošībai

Būvdarbu veicējam atbilstoši „Darba aizsardzības likumam“ savā darbībā ir jāievērtē spēkā esošie darba aizsardzības likumdošanas akti u.c. ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas, darba drošības standarti, normas un noteikumi.

Būvdarbu veicējam jānodrošina sanāksmju telpa, kurā atrastos galds un krēsli vismaz astoņām personām.

- Materiālu, iekārtu papildus tehniskās prasības, kas attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1. daļu

- Termostatisko vārstu tehniskās prasības

| Nr.p.k. | Parametrs | Pieprasīts |
| --- | --- | --- |
|  | Termostats ar šķidruma sensoru; | Jā |
|  | Temperatūras diapazons slēpts un to iespējams izmainīt, tikai izmantojot speciālu rīku; | Jā |
|  | Termostata galvā integrēta pret nozagšanas ierīce ar palielinātu izturību – pamatne izgatavota no virpota metāla; | Jā |
|  | Temperatūras diapazons no 7-28 ° C | Jā |

- LED paneļu tehniskās prasības

| Nr.p.k. | Parametrs | Pieprasīts |
| --- | --- | --- |
|  | Krāsu temperatūra: | 3500 - 4000K |
|  | Oficiālā ražotāja garantija: | Ne mazāk kā 5 gadi |
|  | Gaismekļu montāža: | Montējami pie griestiem |
|  | Korpusa krāsa: | Balta |
|  | Gaismekļa stikls: | Prizma vai mikroprizma |
|  | Gaismas avots: | LED diodes |
|  | Darba spriegums: | 220 - 240 V |
|  | Krāsu atveidošanas indekss (CRI): | >80 |
|  | Gaismekļa darba temperatūra: | +10°C - +40°C |
|  | Elektrodrošības klase: | 2. klase |
|  | Gaismekļa kalpošanas laiks saskaņā ar L80B10 pie 25°C | ≥50 000 h |

- Apdares krāsu tehniskās prasības

| Nr.p.k. | Parametrs | Pieprasīts |
| --- | --- | --- |
|  | Griestu krāsas noturība pret mitru berzi | 2. klase, atbilstoši EN13300 |
|  | Griestu krāsas spīdums: | Matēta |
|  | Sienas krāsas noturība pret mitru berzi | 2. klase, atbilstoši EN13300 |
|  | Sienas krāsas spīdums: | 5% - 15% |
|  | Sienas krāsas izturība pret ķimikālijām: | Izturīga pret īslaicīgu sadzīves ķīmijas iedarbību un vājiem šķīdinātājiem (lakbenzīnu). |

- Materiālu, iekārtu papildus tehniskās prasības, kas attiecas uz iepirkuma priekšmeta 2. daļu

- Kāpņu margu un stikla nojumes tehniskās prasības

| Nr.p.k. | Parametrs | Pieprasīts |
| --- | --- | --- |
|  | Materiāls nojumei | Rūdīts stikls |
|  | Stikla furnitūra | Nerūsējošs tērauds, ne sliktāks kā AISI 316 |
|  | Margu materiāls un to furnitūra | Nerūsējošs tērauds, ne sliktāks kā AISI 316 |