Atklāta konkursa „Kokskaidu granulu piegāde”,

Ident.Nr.SND 2018/41  nolikuma

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Kokskaidu granulas

  - Kokskaidu granulu tehniskie dati

    - ģeometriskais lielums		6-10 mm diametrā ar 15-25mm garumu

    - Sapresējuma tilpumsvars	 	650-750 kg uz 1m3

    - Siltumspēja			 Min-4200 kkal/kg jeb 17570 kJ/kg.

    - Pelnu un smilšu saturs		Līdz 0,5% no sadedzinātā tilpuma

    - Mitrums				5-8% relatīvais mitrums.

    - Pelnu kušanas to			min 1400oC

  - Granulu fasējums un piegāde:

    - Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – 15+/-5 kg ietilpības hermētiskos plastikāta maisos, vienā reizē piegādājot 12-13 tonnas.

    - Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – 15+/-5 kg ietilpības hermētiskos plastikāta maisos, vienā reizē piegādājot 12-13 tonnas.

    - Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – piegāde ar specializētu autotransportu, no kura granulas ar slēgto pneimotransportieri tiek iepūstas speciālā tvertnē, vienā reizē piegādājot 10 tonnas. Piegādātājs iesniedz transporta svēršanas atskaiti par izkrauto kravu nedēļas laikā kopā ar pavadzīmi. Iesniegtajā pavadzīmē kokskaidu granulu apjomam jāsakrīt ar svēršanas atskaitē redzamo starpību starp uzkrauto un izkrauto kravu.

    - Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – 15+/-5 kg ietilpības hermētiskos plastikāta maisos, vienā reizē piegādājot 12-13 tonnas.

    - Piegādes biežumu pasūtītājs saskaņo ar piegādātāju.

    - Piegādātājam jānodrošina piegādāto granulu izkraušana un novietošana pasūtītāja norādītajā vietā.

    - Visā līguma darbības laikā jāpiegādā viena izmēra granulas.

  - Piegādes daudzums un adreses:

    - Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – 115 t kokskaidu granulu piegāde Ainažu katlu mājām Parka ielā 16, Valdemāra ielā 56 un Barona ielā 6, Ainaži, Salacgrīvas novads;

    - Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – 60 t kokskaidu granulu piegāde Svētciema katlu mājai Dārza ielā 26, Svētciems, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads;

    - Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – 55 t kokskaidu granulu piegāde katlu mājai Zītaru ielā 2, Korģene, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads;

    - Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – 40 t kokskaidu granulu piegāde katlu mājai “Mežgravas”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.

  - Lai pārbaudītu preces kvalitāti Preces pieņemšanas laikā, Pasūtītājam ir tiesības izlases kārtībā 1-2 reizes ņemt granulu paraugus un nosūtīt tos uz sertificētu laboratoriju analīžu slēdziena saņemšanai. Gadījumā, ja preces kvalitāte ir neatbilstoša piedāvājumā norādītajiem parametriem, analīžu izmaksas sedz Piegādātājs pēc Pasūtītāja piestādītā rēķina un visas līdz kvalitātes neatbilstību konstatācijas brīdim atvestās granulas jānomaina ar citām, iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošām granulām.